Экз. №

Инв. №

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

«Красноярскгражданпроект»

Шифр: 9874-07/09

Заказчик: Комитет городского хозяйства и жилищной политики

администрации  г. Дивногорска

| Наименование объекта: | Проект генерального плана муниципального образования г. Дивногорск с разработкой генеральных планов: п. Бахта, п. Верхняя Бирюса, п. Манский, с. Овсянка, п. Слизнево, п. Усть-Мана, п. Хмельники |
| --- | --- |

###### Пояснительная записка

Том III

Мероприятия по охране окружающей среды

| Главный инженер |  | Ю.И. Кучеренко |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | В.Н. Неня |

Красноярск

2009 г.

Проект разработан авторским коллективом мастерской градостроительного проектирования № 1

Начальник МГП -1						Т.П. Лисиенко

Глав. спец.								Н.И. Васильева

Инженер-эколог							Ю.М. Зорькина

Содержание

Введение	4

ГЛАВА I	6

1.1 Краткая характеристика проектируемой территории	6

1.2 Условия орографии	8

1.3 Климатическая характеристика	8

1.4 Гидрологические условия	12

1.5 Гидрогеологические условия	16

1.5 Инженерно-геологические условия	17

ГЛАВА II	21

2.1 Мероприятия по охране территории и земельных ресурсов	21

2.1 Мероприятия по охране воздушного бассейна	23

2.2 Расчет санитарных разрывов от железной  и автомобильной дороги	25

2.3 Мероприятия по защите от шума	35

2.4 Мероприятия по защите от электромагнитных излучений	35

2.5 Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод	37

2.6 Мероприятия по охране почв	43

2.7 Мероприятия по охране недр	44

2.8 Мероприятия по сбору и утилизации отходов	45

2.9  Растительность и животный мир	52

2.9 Мероприятия по озеленению и благоустройству	53

2.10 Формирование системы особо охраняемых природных территорий	65

2.11 Перечень мероприятий по охране окружающей среды	72

# Введение

Проект генерального плана муниципального образования г. Дивногорск разработан по заказу Комитета городского хозяйства и жилищной политики  администрации  г. Дивногорска.

Раздел «Охрана окружающей среды» разработан в соответствии с действующими санитарными и строительными нормами и правилами:

- Градостроительный кодекс  РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- Федеральный закон N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских населённых мест»;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды»;

- СНиП 23.01-99. Строительная климатология;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов (в ред., утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.04.2008 N 25)»;

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, C-Пб, 2002

- СН 2.2.4\2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»

- «Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (Министерство Транспорта Федеральный дорожный департамент, 1995г.).

- Руководство по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровней шума. ЦНИИП Градостроительства, 1984 г.

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

- СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения".

- СанПиН 2.1.4.1110-02. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.5.980-00. «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

- СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.

- СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СанПиН 2.1.7.1322-03. «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

- СанПиН 42-128-4690-88. «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- Сборник нормативно-методических документов «Безопасное обращение с отходами»;

- Федеральный классификационный каталог отходов;

# ГЛАВА I

## 1.1 Краткая характеристика проектируемой территории

Территория муниципального образования г. Дивногорск находится в южной части Красноярского края, в горно-таежной зоне, приуроченной к Восточному Саяну. По природно-географическому зонированию территория относится к Алтае-Саянской горно-лесной области. Вся рассматриваемая территория относится к бассейну р.Енисей и его притоков.

С востока МО г. Дивногорск граничит с г. Красноярском и Березовским административным районом, с севера и запада с Емельяновским районом, с юга – с Балахтинским административным районом Красноярского края.

Площадь муниципального образования 50334 га (503,34 кв. км), из них 2923 га приходится на земли в границах  населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

Муниципальное образование состоит из г. Дивногорска и подчиненных его администрации населенных пунктов: п. Бахта, п. Верхняя Бирюса, п. Манский, с. Овсянка, в том числе п. Молодежный, п. Слизнево, п. Усть-Мана, п. Хмельники.

Транспортно-географическое положение оценивается как благоприятное. Через Дивногорск проходят основные транспортные магистрали –  федеральная автомобильная трасса М-54, водная – (Красноярск-Дивногорск), и железнодорожная, которые связывают Дивногорск и подчиненные населенные пункты с краевым  центром г. Красноярском и республикой Хакасией (дорога «Красноярск–Дивногорск–Абакан»).

Муниципальное образование г. Дивногорск является промышленным. Развиты отрасли: энергетика, машиностроение и металлообработка.

Город Дивногорск располагается на правом берегу р.Енисей, на террасированном, обращенном на север, склоне долины Енисея. Здесь развиты пойма и 5 надпойменных террас, первая из которых (нижняя) имеет отметки поверхности от 153 до 163 м, а пятая (верхняя) от 240 до 280 м.

С. Овсянка и п. Слизнево расположены на правом берегу р.Енисей ниже по течению относительно г.Дивногорска на 7 км, в месте впадения рек Фокина и Малая Слизнева. Два этих населенных пункта практически существуют как единое целое, находятся напротив друг друга по разные стороны от автодороги (федеральная трасса М-54). Поселок Слизнево планировочно делится на три жилых образования, село Овсянка на два, одно из них – это и п. Молодежный.

П. Усть-Мана расположен ниже по течению относительно г.Дивногорска на 2,5 км, у впадения р.Мана в Енисей. Автомобильная дорога федерального значения М-54 «Байкал» и железная дорога разделяют поселок на две части. В районе моста через р. Мана оба транспортных коридора сливаются в единый линейный элемент. Промышленно–коммунальная зона в поселке, как таковая, отсутствует.

Поселок Манский расположен на правом берегу реки Мана в 25 км от г. Красноярска и в 10 км от устья реки Мана. Промышленные предприятия в поселке отсутствуют, есть только машиноремонтный двор.

П. Верхняя Бирюса расположен на р.Бирюса (левый приток р.Енисей) вблизи федеральной автодороги М-54. Поселок находится в горно-таежной зоне. В поселке проживает 111 человек. Техническое состояние жилищного фонда в целом характеризуется как удовлетворительное.

Поселок  Бахта один из наиболее удаленных поселков от центра муниципального образования, расположен на южной окраине территории муниципального образования, на берегу Красноярского водохранилища. Сухопутные транспортные связи с поселком отсутствуют, доступ к нему возможен лишь по воде.

Поселок Хмельники также не имеет автомобильного, железнодорожного сообщения с соседними населенными пунктами. Возможен подъезд лишь по воде через залив Шумиха. Производственно–коммунальная зона в поселке отсутствует.

Промышленные производства в муниципальном образовании сосредоточены, главным образом, в г.Дивногорске. В остальных населенных пунктах МО основные виды деятельности связаны с лесозаготовкой и лесопереработкой, а так же с индустрией отдыха.

Среди основных предприятий Дивногорска – предприятия энергетического комплекса, обрабатывающие производства, обслуживающие организации.

К предприятиям обрабатывающего  производства относятся:

- ОАО «Дивногорский завод низковольтных автоматов» – производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;

- ООО «Литейно-механический завод «СКАД» – производство транспортных средств и оборудования.

ОАО «Дивногорский завод низковольтных автоматов» является производителем электрооборудования, электронного и оптического оборудования.

Предметом деятельности ООО «Литейно-механического завода «СКАД» (далее ООО «ЛМЗ «СКАД») является производство алюминиевых сплавов, дисков колес из алюминиевых сплавов, иной продукции и полуфабрикатов из цветного и черного металла.

ООО  «Дивногорский водоканал» осуществляет свою деятельность по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения.

ООО «Дивногорское коммунальное хозяйство» в настоящее время  ведет деятельность по сбору и вывозу ТБО до 01.01.2007,  занималось  и захоронением отходов города.

В 40 километрах от города Красноярска вверх по течению реки Енисей располагается Красноярская ГЭС. В районе створа гидроузла долина реки имеет характер каньона с шириной по урезу воды около 750 метров. Крутые берега и русло реки сложены крепкими скальными породами – гранитами. Они служат надежным основанием для высокой плотины.

Красноярская ГЭС – первая гидроэлектростанция на реке Енисей. Установленная мощность ее 12 гидроагрегатов – 6 миллионов кВт. Красноярская ГЭС – основной производитель электроэнергии в Красноярском крае.

## 1.2 Условия орографии

К Енисею отроги Восточного Саяна снижаются до 700—900 м и переходят в низкогорные плосковершинные массивы. Высоты Восточного Саяна растут к юго-востоку..

Разновозрастность морфоструктур, денудационные поверхности выравнивания, новейшая тектоника, разнообразие литологического состава, четвертичные оледенения—все это нашло отражение в орографии, формах и типах рельефа горной страны.

Наиболее распространенный тип рельефа — эрозионный: среднегорный и плоскогорный. Высота вершины среднегорного рельефа от 1200 до 2400 м, т. е. относительно высокая. Низкогорный тип рельефа особенно характерен для запада Восточного Саяна и ряда котловин. Превышения хребтов над днищами котловин обычно составляют 300-500 м. Низкие хребты имеют мягкие очертания. Однако при наличии на вершинах стойких против выветривания кристаллических пород создаются причудливые формы остроконечных вершин. В широких речных долинах залегает рыхлый, хорошо сортированный материал, в том числе лессовидные суглинки. Сведение растительности приводит к усилению эрозии, порой приобретающей катастрофические размеры. Усилению экзогенного процесса способствуют эндогенные процессы, особенно в районах активных сейсмических явлений.

Специфика орографического плана территории и ее рельефа сильно отразилась на различных сторонах природы и ландшафтов в целом. Характерны резкие климатические контрасты между хребтами и их склонами, особенно между обращенными к западу, лучше увлажняемыми, и «теневыми» –  противоположными, более сухими.

## 1.3 Климатическая характеристика

Для характеристики климата  использованы данные СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», материалы многолетних наблюдений Красноярского управления гидрометеослужбы по метеостанции Красноярск.

Климат резко континентальный с большой годовой (38ºС) и суточной (12º-14ºС) амплитудой колебаний температуры воздуха, с санитарно-гигиенической стороны характеризуется как суровый, строительно-климатическая зона – 1, подрайон 1В.

Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха положительная и составляет 0,5º - 0,6ºС. Самым холодным месяцем в году является январь – минус 17ºС, самым жарким является июль – плюс 18,4ºС. Абсолютный минимум минус 53ºС, абсолютный максимум плюс 36ºС.

Наибольшие суточные колебания температуры воздуха наблюдаются в июне – июле 8,3º – 8,1ºС,  наименьшие в ноябре (2,2ºС) и декабре (1,6ºС).

Переход температуры воздуха через 0º С осенью происходит в начале последней декады октября, весной в первой декаде апреля. Продолжительность безморозного периода 118 дней.

Таблица 1.1 Средняя месячная температура

| месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, ºС | -17,0 | -15,6 | -7,6 | 1,5 | 8,9 | 15,9 | 18,4 | 15,1 | 9,1 | 1,5 | -8,7 | -15,9 | 0,5 |

Абсолютный максимум и минимум температуры воздуха до и после создания водохранилища по характеристике метеостанции Столбы представлены в таблице 1.1

Таблица 1.2 Абсолютный максимум температуры воздуха до (1-я строка) и после (2-я строка) создания водохранилища

| месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, ºС | 2 | 4 | 13 | 17 | 30 | 29 | 32 | 30 | 29 | 20 | 9 | 4 | 32 |
| t, ºС | 1 | 2 | 11 | 29 | 31 | 32 | 35 | 32 | 26 | 22 | 7 | 2 | 35 |

Таблица 1.3. Абсолютный минимум температуры воздуха до (1-я строка) и после (2-я строка) создания водохранилища

| месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, ºС | -44 | -37 | -31 | -29 | -13 | -2 | 4 | 2 | -6 | -25 | -34 | -41 | -44 |
| t, ºС | -41 | -41 | -32 | -24 | -12 | -3 | 3 | 1 | -9 | -26 | -38 | -43 | -45 |

Тепловой режим почвы определяется радиационным и тепловым балансом ее поверхности и зависит от температуры воздуха, механического состава почвы, ее влажности, наличия растительного и снежного покрова. Годовой ход температуры почвы аналогичен годовому ходу температуры воздуха. Отрицательные температуры на поверхности почвы отмечаются с ноября по март, положительные – с апреля по октябрь.

Температуры ниже 0ºС отмечаются на глубине 20 см с ноября, на глубине 40 и 80 см  с декабря по апрель, а на глубине 160 см – с февраля по май. Средняя глубина проникновения температуры 0º С в суглинистых грунтах колеблется от 66 см в ноябре до 276 см в марте. На глубине 320 см в средние месячные температуры положительны в течение всего года. Нормативная глубина сезонного промерзания для глинистых грунтов составляет 250 см.

Таблица 1.4. Средняя месячная температура (tº) почвы на поверхности земли

| месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tº | -18 | -16 | -9 | 2 | 12 | 21 | 24 | 19 | 10 | 0 | -10 | -17 | 2 |

Относительная влажность воздуха является показателем воздуха водяным паром. Наиболее низкая относительная влажность (53-62%) наблюдается в апреле-июне, наиболее высокая относительная влажность (72-76%) наблюдается в августе и ноябре-декабре. Относительная влажность воздуха 80%  и более служит характеристикой влажных дней, 30% и менее – засушливых. Наибольший дефицит влажности отмечается в июне-июле. По степени влажности рассматриваемая территория относится к сухой зоне.

Атмосферные осадки характеризуют толщину слоя воды (в миллиметрах), выпадающей на поверхность земли из облаков в виде дождя, снега, града, снежной крупы.

Большая часть осадков впадает в теплое время года (4-9 месяцы) – 78%. Грозовая деятельность наблюдается чаще всего в июле. За год насчитывается 11 дней с близкой грозой и 15 дней с отдаленной. Среднее число грозовых дней за год 34, максимальное 60,5.

Таблица 1.5. Среднее месячное и годовое количество осадков (мм)

| месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | 10 | 8 | 7 | 14 | 36 | 52 | 67 | 62 | 42 | 21 | 16 | 14 | 349 |

Снежный покров очень редко устанавливается сразу. Средняя дата появления снежного покрова 16 октября, самая ранняя 4 сентября, самая поздняя 9 ноября. Средняя многолетняя дата образования устойчивого снежного покрова 4 ноября. Высота снежного покрова в разные годы колеблется, наибольшая составляет 69 см. Средняя дата схода снежного покрова приходится на 4 апреля, самая поздняя на 20 мая, дата схода снежного покрова 1 мая. Район гололедности - II, толщина стенки гололеда - 10 мм.

Атмосферное давление имеет ярко выраженный годовой ход: максимум приходится на декабрь-февраль, а минимум на июнь-июль. Среднесуточная амплитуда колебаний давления значительна в течение всего года и составляет 5-6 гПа, наибольшая 9.4 гПа.

Таблица 1.6. Среднемесячное атмосферное давление воздуха (гПа)

| месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГПа | 1004,1 | 1003,9 | 1000,5 | 995,8 | 991,3 | 986,7 | 984,7 |
| месяц | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| ГПа | 987,5 | 993,6 | 997,3 | 1000,7 | 10003,6 | 995,8 |

Ветер и режим ветра непосредственно связаны с распределением атмосферного давления и его сезонными изменениями. Характерна однородность режима ветра в течение всего года. Преобладающее направление ветра юго-западное и западное, совпадает с направлениями долины р. Енисей. Повторяемость юго-западных ветров велика в течение всего года (30-53%). На эти же направления приходятся и наибольшие средние скорости.

Таблица 1.7. Повторяемость направлений ветра, %

| Направление ветра | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст Столбы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| январь | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 67 | 3 | 1 | 19 |
| июль | 19 | 13 | 5 | 4 | 14 | 31 | 9 | 5 | 36 |
| м/ст Красноярск, оп.поле |  |  |  |  |  |  |  |
| январь | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 64 | 15 | 1 | 35 |
| июль | 4 | 9 | 10 | 3 | 11 | 41 | 16 | 6 | 24 |

Рис. 1 Повторяемость направлений ветра

Минимальных значений скорость ветра достигает в июле и августе (2.5-2.7 м/с). Наибольшие средние значения скорости (4-5 м/с) приходятся на апрель, май, октябрь и ноябрь. В период прохождения циклонов скорость ветра достигает 8-11 м/с, отдельные порывы бывают до 30 м/с. Сильные ветры со скоростью 15 м/с и более наблюдаются втечение всего года. Среднегодовая скорость ветра по метеостанции Красноярск - опытное поле 2.8м/с, ветровой район - П.

Таблица 1.8. Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с

| месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средняя | 3,1 | 2,7 | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 2,5 | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 3,3 | 3,6 | 3,2 | 2,8 |

Таблица 1.9. Среднее число дней с сильным ветром, (= или >15м/с)

| месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число дней | 3,8 | 1,9 | 3,5 | 3,1 | 5,0 | 2,3 | 0,7 | 0,8 | 1,7 | 3,7 | 3,5 | 3,1 | 33 |

## 1.4 Гидрологические условия

Речная сеть рассматриваемой территории принадлежит бассейну Енисея. Основная водная артерия – река Енисей и образованное на нем Красноярское водохранилище. Реки второго порядка – притоки Енисея: Мана, Бирюса, Малая Слизнева, Большая Слизнева; а также ручьи Фокина, Золотой, Нижний Манский, Верхний Манский.

В 40 км выше города Красноярска расположена плотина Красноярской ГЭС и водохранилище. Гидрологический режим р. Енисей в районе г. Дивногорска полностью регулируется работой ГЭС, в связи с чем выделить годовые сезоны (половодье, зимняя и летняя межень) невозможно. Прохождение наибольших годовых расходов  и уровней полностью зависит от сбросов ГЭС, поэтому они могут наблюдаться в любое время года.

В таблице 1.10 приведены наивысшие уровни воды 1% и 5 % обеспеченности для участка р. Енисей – г. Дивногорск. Уровни приведены в Балтийской системе высот.

Таблица 1.10 Наивысшие уровни воды 1% и 5 % обеспеченности для участка р. Енисей – г. Дивногорск

|  | Уровень 1 % обеспеченности | Уровень 5 % обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Р. Енисей | 148,04 | 146,62 |

Зимой река ниже плотины ГЭС не замерзает, что оказывает влияние на климат прилегающей территории. Незамерзающая акватория реки увеличивает влажность воздуха в прибрежной зоне, сглаживает суточный ход температуры воздуха, влияет на распределение потоков воздуха.

Среднемноголетний расход воды в створе Красноярской ГЭС – 2800 м3/с. Максимальный расход весеннего паводка достигал 29800 м3/с, зимой расходы снижаются до 300-500 м3/с.

Красноярское водохранилище. В связи с созданием крупного гидроузла Красноярской ГЭС выше г. Красноярска на Енисее одно из крупнейших в нашей стране водохранилищ.  При полном объеме площадь его зеркала составляет 2100 км2. Длина водохранилища около 360 км, средняя ширина 5,8 км, местами до 15 км. Средняя глубина водохранилища 36 м, наибольшая превышает 100 м. Береговая линия очень извилиста (коэффициент извилистости около 4) и до принятия устойчивой формы в ближайшие годы подвергнется изменениям под влиянием волнения и обрушения берегов. В связи с затоплением устьевых участков рек, впадающих в водохранилище, образовались глубокие заливы; длина залива по долине р. Бирюса – почти 20 км. Расположение водохранилища вдоль направления господствующих в этом районе ветров создает благоприятные условия для возникновения и разбега высоких волн (высотой до 3,5 м). После заполнения котловины водохранилища начался процесс обрушения берегов, который наиболее интенсивно происходит в средней и в верхней частях водоема, в местах залегания супесчаных грунтов и лессовидных суглинков. Ближе к плотине ГЭС берега преимущественно скалистые; здесь вода подошла к бровке коренной енисейской террасы, которая местами сложена песками и супесчаными грунтами.

Средняя скорость течения воды в прибрежной части водохранилища- 0,0002 м/с. Температура воды на глубине более 30-40 см держится  около 3-4ºС в течение всего года.

При сильных и продолжительных ветрах южного и юго-западного направлений наблюдаются сгонно-нагонные явления, денивеляции и перекосы уровня воды.

На колебании уровня воды в водохранилище сказывается неравномерность сработки его запасов. При возрастании нагрузки на агрегаты ГЭС отмечается резкое падение уровня воды в приплотинной части водохранилища. В период весеннего паводка подъем уровня воды в водохранилище составляет до 1,0-1,5 м за сутки.

Таблица 1.11. Характерные уровни воды в водохранилище в районе д.Новая Бахта*

|  | Характеристика | Высший уровень за год | Низший уровень | Колебания уровня за год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зимнего периода | Летне- осеннего периода |  |
|  |  | см | дата | см | дата | см | дата | см | дата |
| Уровень | средний | 1707 |  | 54 |  |  |  | 1643 |  |
|  | высший (наиб.) | 1840 | 30.07-01.08.72 | 329 | 26.04.72 |  |  | 2064 | 1980 |
|  | низший (наим.) | 1297 | 10.07.74 | -234 | 26.04.80 |  |  | 1141 | 1974 |
| Дата | средняя |  | 28.08 |  | 25.04 |  |  |  |  |
|  | ранняя |  | 10.07.74 |  | 18.04.1971, 1977 |  |  |  |  |
|  | поздняя |  | 22.09.75 |  | 05.05.73 |  |  |  |  |

*Отметка нуля поста в д.Новая Бахта 225,0 м БС.

Таблица 1.12. Характеристика ледовых явлений

|  | д.Новая Бахта | д.Хмельники |
| --- | --- | --- |
|  | Средняя | Ранняя (наиб) | Поздняя (наим) | Средняя |
| Дата начала осенних ледовых явлений | 19.12 | 01.12.74 | 08.01.74 | 22.12 |
| Дата начала осеннего дрейфа льда | не наблюд. (80 %) | 24.12.71 | 08.01.74 | не наблюд. (88 %) |
| Дата начала ледостава | 22.12 | 04.12.74 | 09.01.74 | 25.12 |
| Дата начала разрушения льда | 23.04 | 16.04.73 | 07.05.75 | 25.04 |
| Дата окончания ледостава | 10.05 | 30.04.72 | 20.05.75 | 12.05 |
| Дата очищения ото льда | 13.05 | 01.05.72 | 21.05.75 | 15.05 |
| Продолжительность ледостава, сут | 140 | 168 | 126 | 140 |
| Продолжительность пери-ода, свободного ото льда | 220 | 239 | 199 | 222 |

В соответствии с письмом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Красноярский ЦГМС-Р) №ГМЦ- 1107 от 29.05.2007 г. (Приложение 2) наивысший уровень 1% обеспеченности в р.енисей в районе Дивногорска, расположенного в 9 км от плотины Красноярской ГЭС, равен 148,04 м БС.

Река Мана – горная река, правый приток Енисея, берет начало из живописного горного озера Манского или Сорог (Сорок) (1400 м над уровнем моря) в северо-западной части горного массива Восточного Саяна – на  Манском белогорье. На расстоянии около 12 км от истока участок реки длиной 800 -1000 м протекает под землей.

Впадает в Енисей в 30 км выше по течению от Красноярска. Длина Маны 475 км, площадь водосборного бассейна 9320 км2, скорость течения 7-8 км/час - в верховьях, до 4 км/час - в низовьях реки. Средний уклон русла до поселка Нарва - 4.2 м/км, ниже - 1м/км. Средний расход воды в нижнем течении летом - 150 м3/сек. Мана принимает более 300 крупных и мелких притоков. Крупнейшие притоки - Мина, Колба, Крол. Падение от истоков до устья выражается в 1282 м. Падение на 1 км в среднем равно 2,4 м. На расстоянии 40-20 км от устья правый берег Маны является естественной границей заповедника «Столбы».

Долина глубоко врезана. Вершины, отстоящие от берега на 300-800 м, достигают высоты 500-620 м над уровнем моря. В ряде мест утесы (например, Кайдынский, Изыкские и др.) обрываются отвесно в реку.

Основным грунтом дна реки служит камень - от галечника до крупных каменных глыб и плит, преобладающим является крупный галечник и камень средних размеров, а у скалистых берегов - щебень и битый плитняк. В береговой полосе нередки слабые илистые отложения.

Пойма разработана слабо: на отрезке в 45 км имеется около 20 островов, 10 заливов-курий и лишь 1 озерко-старица. Ширина поймы во многих случаях слабо превышает ширину реки, доходя до 200 м и лишь изредка вместе с островами до 300 м. Отсюда понятно столь слабое развитие пойменных водоемов. Извилистость реки зависит от расположения горных складок, в которых она проложила себе дорогу в глубоком ущелье, но не от меандров в пределах поймы. Последние совершенно отсутствуют по Мане, тогда как Базаиха в нижнем течении сплошь в таких меандрах. Размывающее действие струй Маны мало сказывается и на ее каменистом ложе.

Острова в долине Маны являются пойменными образованиями. Размеры колеблются: от ничтожных остатков размываемого островка до островов длиною 700 м. Как правило, все острова лишены древесной растительности. Кромка берегов в понижениях занята тальниковыми зарослями. Острова покрыты сенокосными лугами. Тайга несколько отступила от берегов в результате длительной размывной деятельности реки. Попадание в воду целых деревьев с берегов происходит редко.

В верховьях реки пороги, в низовьях река судоходна. Является сплавной рекой (до 1986 г. по Мане велся молевой сплав леса).

Скорость течения реки колеблется от 0,39 м/сек (1,4 км в час) до 2,13 м/сек (7,7 км в час) в зависимости от уровня воды и других условий.

В верховьях питание реки в основном снеговое и дождевое, но в отличие от других Енисейских рек бассейн Маны обладает особыми природными условиями – наличием больших площадей легкорастворимых горных пород (так называемых карстовых), более значительным подземным питанием и более равномерным распределением стока в течение года. При этом, значительная часть поверхностного стока переходит в подземный, выходит на свет кристально чистой, холодной (не выше 8-10 *С) гидрокарбонатной минеральной водой многочисленных родников, пригодной для питья.

В период образования шуги и внутриводного льда с первой половины и до 20 чисел ноября – до окончательного ледостава – явление зажора в некоторые годы принимает стихийные размеры. Зажор, охватив все сечение реки, перехватывает ее как бы плотиной. Ниже него расход воды резко уменьшается и может (как это было, например, 6 ноября 1952 года) снизиться до 4-5 куб.м/сек. Ниже зажора река быстро мелеет, обнажаются камни, дно, начинается замерзание появившихся участков дна, а выше «плотины» – затапливание поймы. На 3-4 день «плотина» зажора под напором воды сбрасывается на всем протяжении.

Нарастание льда на р. Мана происходит следующим образом: в ноябре лед может достигнуть в отдельные годы 49 см толщины, в декабре встречаются все переходы, от 16 до 118 см.

Подвижка льда может начинаться в третьей декаде апреля, но ледоход иногда задерживается до 10 мая.

В зависимости от погодных условий, колебания уровня, времени суток температура воды быстро колеблется. Суточная амплитуда летом иногда достигает 10,0°. Температуры в местах впадения притоков, подводных ключей, в курьях могут значительно отличаться между собой. Сказанное вообще типично для многих горных мелководных рек, выходящих из тайги в более широкие осветленные долины предгорий.

Изменения в химическом составе воды Маны зависят от сезонов и от количества и качества воды, приходящей со стороны в дни паводков. Они происходят ежегодно, но вследствие особенностей гидрологического режима Маны лишь в небольшой степени зависят от деятельности человека. Река относится к рыбохозяйственным водоёмам I категории, пригодна для туристических сплавов.

Ихтиофауна Маны состоит из 21-22 видов рыб.

Рыба: Стерлядь (ед.), Таймень, Ленок, Хариус, Щука, Окунь, Налим, Елец, Сорога, Ёрш, Пескарь, Вьюн, Пресноводный бычок, Гольян.

Река Бирюса. Режим реки Бирюсы типичен для горных рек Восточных Саян. В верховьях она зимой исчезает или промерзает, а на остальном протяжении значительно сокращается. Вскрытие реки происходит в конце апреля или начале мая. Наивысший уровень воды наблюдается весной или, чаще, в начале лета. Замерзает Бирюса в предгорьях в первой половине ноября, в горах раньше на 1-1,5 декады, хотя на быстринах и в месте мощных выходов подземных вод долгое время сохраняются полыньи и пропарины.

## 1.5 Гидрогеологические условия

Рассматриваемая территория относится к Алтае-Саянской складчатой области, горные массивы которой характеризуются высоким модулем подземного стока (до 5-7 л/сек) и слабой минерализацией подземных вод (0,2-0,3 г/л), которые формируются часто в карстующихся карбонатных породах.

Подземные воды здесь развиты в основном в маломощной (до 100 м) приповерхностной трещиноватой зоне пород палеозоя и протерозоя, водообильность которых зависит от их трещиноватости и каверзности. Слабо обводнены метаморфические сланцы, вулканогенные и интрузивные образования разного возраста.Дебит родников обычно составляет сотые и десятые доли литра в секунду и несколько больше в грубослоистых песчаниках (до 1-3 л/сек). Причем многие водораздельные участки, сложенные этими породами, большую часть года вообще являются безводными.

На территории МО г. Дивногорска по условиям залегания выделяются 3 типа подземных вод:

Трещинные воды, залегающие в коренных породах и образующие единый («Основной») водоносный горизонт на всей территории города.

Грунтовые воды, встречающиеся в рыхлых четвертичных отложениях поймы и реже – на участках тыловых швов террас, а также в бортах и тальвегах логов и долин ручьев; воды залегают вблизи кровли коренных пород и гидравлически связаны с трещинными водами, составляя вместе с последними единый водоносный горизонт.

Сезонные «подвешенные» горизонты грунтовых вод (верховодка), часто встречающиеся в верхней части разреза щебнисто-суглинистых отложений у террасы, изредка в песчаных и супесчаных отложениях других террас.

Основной водоносный горизонт залегает в трещиноватых коренных скальных породах на значительной глубине, грунтовые воды в рыхлых отложениях на площадках I-IV террас отсутствует; сезонная верховодка встречается только в суглинисто-щебенистых толщах на V террасе; рыхлые отложения в тальвегах логов и долинах ручьев обводнены поверхностными водами, стекающими по этим логам.

## 1.5 Инженерно-геологические условия

В геологическом строении территории принимают участие аллювиальные отложения Енисея, залегающие на площадках поймы и всех надпойменных террас, а также делювиальные и делювиально-пролювиальные отложения, покрывающие склоны и площадки террас, накапливающие на участках тыловых швов террас, во многих местах залегающие на размытой и террасированной поверхности коренных скальных пород.

Все террасы Енисея на описываемом участке являются цокольными.

Коренные породы на территории города встречены на глубине от 0 до 36 м.

Они представлены эффузивами (порфирами, порфиритами, туфо- и левобрекчиями) быскарской серии девона и на отдельных участках – гранитами Шумихинского интрузивного массива, прорывающими эффузивную толщу. В верхней части разреза коренные породы сильно трещиноваты и выветрены, глубина зоны интенсивного выветривания достигает 7-8 м.

V надпойменная терраса располагается на высоте 100-140 м над уровнем воды р. Енисее.

В рельефе она выражена слабонаклонной к реке площадкой, ширина которой на описываемом участке составляет 400-700 м.

Отложения V террасы залегают под мощным (до 25 м) плащом делювиально-пролювиальных образований коренного слоя.

Геологический разрез на этих участках имеет следующий характер: под почвенно-растительным слоем мощностью до 0,2 м залегают суглинки желтовато-бурые и красновато-коричневые средние, сильно пылеватые, с дресвой, мелким щебнем и галькой от 5 до 40-45 %, местами сменяющиеся горизонтами щебня, дресвой  и плохо окатанной гальки с красновато-бурым суглинистым и глинистым заполнителем.

Общая мощность делювиально-пролювиального покрова, включая переотложенный аллювий более высоких террас, достигает 25 м.

Собственно-аллювиальные отложения V террасы представлены мелкозернистыми песками, супесями буровато-желтыми с включением гальки, гравия и щебня до 30-40 %, глинами и суглинками желтовато-белыми и зеленовато-серыми, местами с галькой, гравием, дресвой и редким щебнем.

Отложения террасы залегают на слое элювия, представленном щебнем коренных пород с суглинистым заполнителем до 10-15 %. Общая мощность рыхлых отложений достигает 36 метров.

IV надпойменная терраса имеет площадку на высоте 60-85 м над рекой. Высота цоколя 55-70 м. Площадка террасы обычно сильно (под углом 10-12º) наклонена к реке, ширина ее составляет 150-200 м. Отложения террасы сильно размыты, небольшие остатки галечников на цоколе перекрыты мощным слоем делювия, IV надпойменная терраса не имеет четко выраженной границы с III надпойменной террасой. Литологический состав делювиально-пролювиальных отложений на площадке и склоне IV террасы сходен с аллювием III террасы. Аллювиальные отложения IV террасы частично или полностью размыты. Представлены эти отложения песками мелкозернистыми, чередующимися с супесями пылеватыми с редкими линзами глин и различным содержанием щебня, дресвы, гравия и гальки. Общая мощность рыхлых отложений изменяется от 1-3 до 12-15 м и в понижениях скального цоколя террасы достигает 25 м.

III надпойменная терраса расположена на высоте 30-65 м, высота цоколя 30-50 м.

Поверхность террасы имеет значительный уклон в сторону реки (10-13º), ширина площадки обычно не превышает 150-200 м.

Мощность аллювиальных отложений достигает 5-8 м, местами они сильно размыты или отсутствуют вообще, частично перекрыты пролювием.

В строении рыхлой толщи на III террасе принимают участие в основном пески и супеси, реже – суглинки и галечники. Общая мощность рыхлых отложений на III террасе колеблется в пределах 1-13 м, составляя в среднем около 4-5 м.

II надпойменная терраса расположена на высоте 17-32 м над рекой. Высота цоколя 12-26 м. Площадка террасы имеет ширину 60-12 м и наклонена к реке. В строении террасы участвуют пески мелкозернистые пылеватые, супеси легкие и тяжелые, суглинки, местами галечники с песчаным заполнителем, иногда встречаются пески мелкозернистые с примесью гальки и гравия до 30-40 %. Мощность рыхлых отложений на II террасе не превышает 8-10 м, обычно она составляет 3-5 м.

I надпойменная терраса возвышается над рекой на 10-20 м. Высота скального цоколя 5-10 м. Ширина террасы составляет 100-200 м.

В строении террасы принимают участие аллювиальные мелкозернистые пылеватые пески, супеси и суглинки, иногда галечники.

Одноименные литологические разности в отложениях I и II террас сходны по гранулометрическому составу и физико-механическим свойствам. Общая мощность рыхлых отложений на террасе колеблется от 4 до 12 м.

Делювиально-пролювиальные отложения на уступах надпойменных террас представлены песками, супесями, суглинками и суглинками со щебнем, местами щебнем. Мощность их крайне постоянная и находится в пределах от 1 до 10-12 м.

Пойма Енисея протягивается узкой полосой вдоль берега. Ширина поймы составляет около 100 м, высота достигает 8-10 м, высота скального цоколя до 3-4 м. Отложения поймы представлены песками, супесями, суглинками и галечниками. Общая мощность рыхлых отложений обычно не превышает здесь 5-6 м, на отдельных участках достигает 10 м.

С. Овсянка и п. Слизнево располагаются в северо-западной  оконечности Восточного Саяна, в 10-12 км от стыка его с Сибирской платформой. В данном районе Восточный Саян сложен протерозойскими, ниже – палеозойскими (кембрийскими и девонскими) породами. Протерозой широко развит на западе ниже устья р. Маны и на востоке, по р. Б.Слизнево. Литологически он подразделяется на три свиты: граувакковую (песчано-глинистые сланцы, песчаники, известняки), карбонатную (преимущественно известняки) и эффузивно-сланцевую (известняки, глинистые сланцы, эффузивы и их туфы).

Площадочное распространение этих свит не разграничено.

С. Овсянка находится в поле развития нижнекембрийских осадков, составляющих Овсянкинскую свиту известняков и доломитов, которые образуют синклинальную складку северо – северо-восточного направления. Крылья этой складки падают под углом 50-60º, ось проходит ниже устья р. Фокина в 600-700 м.

На юге и севере на протерозойских и кембрийских отложениях несогласно залегают породы верхнесилурийского нижнедевонского возраста, представленные эффузивами, их туфами, туфобрекчиями, конгломератами. Из интрузивных пород на востоке по р. Б.Слизневке имеются ультраосновные породы, на юге в форме небольших штоков - граносиениты. Смятие пород в крутые складки привело к образованию густой сети трещин, направленных преимущественно по плоскостям напластования.

Четвертичные отложения широко распространены, особенно аллювиальные, которые слагают II аккумулятивную террасу (пески, супеси, галечник общей мощностью до 6-8 м) и верхнюю часть IV смешанной террасы. На крутых склонах и в уступах обнажаются коренные породы. В целом район характеризуется развитием хорошо проницаемых маломощных четвертичных отложений.

Информация по геологическим характеристикам  по остальным площадкам заказчиком не предоставлено.

Особые условия

В котловинах и широких речных долинах залегает рыхлый, хорошо сортированный материал, в том числе лессовидные суглинки. Сведение растительности приводит к усилению эрозии, порой приобретающей катастрофические размеры. Усилению экзогенного процесса способствуют эндогенные процессы, особенно в районах активных сейсмических явлений. Возможны образования оползней.

После заполнения котловины водохранилища начался процесс обрушения берегов, который наиболее интенсивно происходит в средней и в верхней частях водоема, в местах залегания супесчаных грунтов и лессовидных суглинков (район устий Бири, Сыда, Беллыка, Комы и других рек).

Карст. Для бассейнов Маны и Бирюсы характерны карстовые формы рельефа. В нижней части долины р.Бирюсы до заполнения ее водами Красноярского водохранилища было выявлено около 100 мелких пещер.  В бассейне Манны имеются до 40 мелких пещер и воронок, наиболее развитых на водоразделах. Глубина их колеблется от 20 до 160 м.

Сейсмологические условия. Согласно СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» и Карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации – ОСР-97 территория Красноярского края оценивается на трех уровнях степеней сейсмической опасности и предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов трех категорий, учитывающих ответственность сооружений: массовое строительство (карта А), объекты повышенной ответственности и особо ответственные объекты (карты В и С).

Приведен список населенных пунктов Красноярского края, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А (10%), В (5%), С (1%) в течении 50 лет. Вероятность возможного превышения интенсивности сейсмических воздействий в течение 50 лет в г.Дивногорске составляет соответственно 6, 6 и 7 баллов  шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий.

Радиационный фактор. На территории южной части Красноярского края имеется большое количество природных радиоактивных аномалий и рудопроявлений урана, обусловленное повышенным сравнительно с кларком содержанием урана в породах, слагающих недра края. Так же существуют многочисленные глубинные разломы земной коры, облегчающие поступление потоков радона к поверхности земли.

Комплексных исследований проектируемой территории по радиационным факторам не проводилось. Всвязи с этим при отводе участков под строительство требуется проведение инструментальных замеров γ–фона и плотности потока радона.

#### ГЛАВА II

## 2.1 Мероприятия по охране территории и земельных ресурсов

Площадь муниципального образования 50150 га (501,5 кв. км), из них 38013 га ( 75,8 %) приходится на земли лесного фонда, и лишь 2923 га (5,8 %) приходится на земли населенных пунктов. Невелика и доля сельскохозяйственных земель.

Таблица 2.1. Баланс земель муниципального образования (современное состояние)

| № п/п | Наименование территории | Общая площадь |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | Всего земель в административных границах: | 50150 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2 | Земли населенных пунктов | 2923 | 5,8 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, спецназначения, в т.ч.: | 126 | 0,3 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 76 | 0,2 |
| 5. | Земли лесного фонда | 38013 | 75,8 |
| 6. | Земли водного фонда | 6936 | 13,8 |
| 7. | Земли сельскохозяйственного назначения | 2032 | 4,1 |
| 8. | Земли запаса | 44 | 0,1 |

В результате реализации проектных предложений произойдет увеличение территории населенных пунктов. Планируется увеличить застроенные территории сельских населенных пунктов с 654,49 га в настоящее время до 873,13 га.

Территории для размещения коллективного садоводства составят 840 га.

Таблица 2.2. Трансформация земель сельских населенных пунктов

| № п/п | Населенные пункты | Фактическая территория застройки, га | Увеличение территории застройки по проекту, га | Территория застройки населенных пунктов по проекту, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Бахта | 4,81 | 45,50 | 50,31 |
| 2 | п. Верхняя Бирюса | 42,35 |  | 42,35 |
| 3 | п. Манский | 207,42 | 24,47 | 231,89 |
| 4 | с. Овсянка | 167,96 | 25,73 | 193,69 |
| 5 | п. Слизнево | 124,12 |  | 124,12 |
| 6 | п. Усть-Мана | 71,16 | 115,73 | 186,89 |
| 7 | п. Хмельники | 36,67 | 7,21 | 43,88 |
|  | Итого | 654,49 | 218,64 | 873,13 |

Расширение земель населенных пунктов произойдет за счет земель лесного фонда.

Проектом предложена рекреационно-туристическая направленность развития г.Дивногорска. Для этих целей необходимо освоение залесенной территории на северном склоне выше городского образования.

Существующее кладбище в г.Дивногорске большей частью уже освоено, необходимо отведение дополнительных площадей для расширения кладбища.

Проектом предложена планировочная организация территории, в соответствии с которой предполагается осуществление рационального использования территориальных ресурсов. Градостроительные элементы размещаются в полосе основных транспортно-планировочных осей, обеспечивая при этом более рациональное использование территории. При этом должны сохраняться достаточные буферные зоны между природным комплексом и застройкой.

Генеральным планом принято функциональное зонирование территории на основе комплексной оценки территории, учитывающей планировочные ограничения природного и техногенного характера. В результате пофакторного анализа природных и градостроительных условий на территории муниципального образования определены следующие функциональные зоны:

- лесного хозяйства;

- рекреационного использования;

- охраняемого ландшафта.

- жилищного строительства;

- размещения промышленности;

Проектом определены площадки для нового жилищного строительства, а так же для размещения производства с учетом возможности организации санитарно-защитных зон. Производственные зоны дифференцированы по размерам санитарно-защитных зон, допустимых для каждой данной площадки с учетом перспективного развития территории.

В г. Дивногорске вокруг предприятий в пределах требуемых санитарно-защитных зон выделены временные зоны запрещения жилой застройки до организации санитарно-защитных зон предприятий или принятия мер по уменьшению вредностей, выделяемых в воздушный бассейн от предприятий, расположенных вблизи жилых зон. При невозможности выполнения таких мероприятий необходим вынос промышленных предприятий и складских помещений из селитебной территории  в проектируемые промзоны.

Размещение новых муниципальных объектов, требующих соблюдения строгих санитарных норм (детских садов, школ, больниц), в проекте принято с учетом необходимых разрывов от дорог и предприятий.

Город Дивногорск расположен на коренном северном склоне долины Енисея. Южная окраина г.Дивногорска расположена на отметке 260-280 м, т.е. возвышается на 120-140 м над уровнем реки. Уклоны поверхности на территории прибрежной части города колеблются в пределах 3-8º, в центральной части повышаются до 6-17º и на южной окраине составляют 4-9º.

Склон прорезан с юга на север пятью логами, из которых по трем (Гермогенов, Филаретов и Безымянный) текут постоянные ручьи, а в остальных образуются временные водотоки в период дождей и снеготаяния. Большинство логов берут свое начало за пределами городской территории, глубина эрозионного вреза логов изменяется от 2-8 м на коренном склоне и до 10-25 м в пределах уступов террас. Ручьи полноводны в период дождей и снеготаяния, в остальное время имеют небольшой расход, зимой образуются наледи.

Уклон поверхности способствует размыванию почвы. Необходимо укрепление склонов логов с помощью почвозащитного озеленения.

При осуществлении решений генерального плана города необходимо выполнение следующих мероприятий:

- Осуществление застройки городских земель в соответствии с функциональным зонированием территории.

- Рекультивация территории отработанной свалки в г.Дивногорске 5,6 га.

- Соблюдение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от проектируемых и строящихся объектов, являющихся источниками загрязнения окружающей среды, до жилых территорий, школ, ДОУ, больниц.

- Рациональное использование земель, снятие и складирование плодородного слоя почвы при строительстве различных объектов для последующего использования, своевременная рекультивация нарушенных земель.

- Расширение территории существующего кладбища в соответствие с проектной документацией.

- Сохранение залесенных территорий. Под застройку предусматриваются участки не занятые лесом, многолетними насаждениями.

- Максимальное снижение выбросов вредных веществ в атмосферу путем внедрения инновационных технологий, очистного оборудования.

#### 2.1 Мероприятия по охране воздушного бассейна

Самоочищающая способность атмосферы, характеризующаяся процессами рассеивания и вымывания вредных примесей зависит от скорости ветра, количества ультрафиолетовой радиации, осадков, наличия туманов и т.д.

Незамерзающая акватория р.Енисей, антициклональный режим погоды в зимнее время, горный характер местности и расположение населенных пунктов в пониженных местах создают неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосфере: туманы, ситуации застоя воздуха..

Стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха располагаются на территории города Дивногорска, в остальных населенных пунктах промышленность не развита. Существовавшие ранее предприятия в сельских населенных пунктах за годы реформ прекратили свое функционирование, здания разрушаются, площадки предприятий пустуют либо занимаются под объекты непромышленного значения.

Довольно значимым источником загрязнения атмосферного воздуха в муниципальном образовании является федеральная автодорога М-54 «Красноярск-Кызыл». Трасса пересекает всю территорию МО г.Дивногорск. В теплое время года интенсивность движения по дороге порой превышает 3 тыс. автомобилей в час.

В самом Дивногрске дорога отделена от жилой застройки зеленой зоной естественных лесов, сохранившихся в городе.

Поселок Усть-Мана пересекается железной и автомобильной дорогами. Здесь их влияние, в том числе и акустическое, наиболее значительно. Овсянка и Слизнево расположены в зоне воздействия железной и автомобильной дорог. Поселок Верхняя Бирюса тяготеет к автодороге М-54 «Красноярск-Кызыл», но удален от нее более, чем на 100 м. Остальные населенные пункты располагаются на расстоянии от проезжей части магистральной дороги. Бахта и Хмельники вовсе не имеют автомобильной связи.

Г. Дивногорск с 2000 по 2004 г. имеет наименьшие объемы валовых выбросов от стационарных источников по сравнению с другими городами края.

Таблица 2.3. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2000-2006 гг.

| Наименование | Год | Численность населения, тыс.чел. | Количество выбросов загрязняющих веществ, (тыс.тонн) | Количество выбросов на 1 жителя, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | От стационарных источников | От автотранспорта |  |
| Дивногорск | 2000 | 33,4 | 2,09 | 0,09 | 2,0 | 0,062 |
| Дивногорск | 2001 | 33,2 | 2,0 | 0,1 | 2,0 | 0,060 |
| Дивногорск | 2002 | 34,2 | 2,1 | 0,1 | 2,0 | 0,060 |
| Дивногорск | 2003 | 34,0 | 1,9 | 0,1 | 1,8 | 0,009 |
| Дивногорск | 2004 | 30,1 | 5,0 | 0,2 | 4,8 | 0,166 |
| Дивногорск | 2005 | 30,6 | 2,4 | 0,2 | 2,2 | 0,078 |
| Дивногорск | 2006 | 34,7 | 3,9 | 0,3 | 3,6 | 0,112 |

Рост числа автотранспорта приводит к увеличению вредных выбросов от передвижных источников загрязнения. На перспективу при интенсивности движения 7444 эк/час выбросы от автотранспорта составят 8,1 тыс.т/год. Следовательно, для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов от автотранспорта следует благоустроить улично-дорожную сеть, организовать санитарные разрывы вдоль дорог для транзитного транспорта. Объездные дороги в сложившихся условиях застройки и при сложном рельефе построить не представляется возможным.

Мероприятия по охране атмосферы:

- не допускать дальнейшего  размещения в рассматриваемом районе предприятий I-II классов вредности;

- одновременно с пуском в эксплуатацию новых производственных мощностей, теплоисточников следует вводить в строй очистные сооружения, обеспечивающие эффективную очистку;

- на предприятиях, имеющих в своем составе деревообрабатывающее производство провести технологические мероприятия по снижению выбросов  в воздушный бассейн, применять местные отсосы, тем самым уменьшив зоны вредного воздействия.

- необходимо внедрять во всех отраслях промышленности более прогрессивные технологии, обеспечивающие безотходное или малоотходное производство;

- строго выдерживать санитарно-защитные зоны, максимально сохраняя растительность;

- озеленение санитарно-защитных зон;

- озеленение санитарных разрывов от автодороги в г.Дивногорске и населенных пунктах:

- Верхняя Бирюса,

- Овсянка,

- Слизнево,

- Усть-Мана;

- установка акустических экранов населенных пунктах Усть-Мана и Слизнево вдоль автодороги М-54, что так же способствует уменьшению распространения загрязнений на прилегающей территории.

#### 2.2 Расчет санитарных разрывов от железной  и автомобильной дороги

Существенным источником шума является автомобильная дорога и железнодорожный транспорт. пересекающие населенные пункты г.Дивногорск, Овсянка, Слизнево, Усть-Мана.

Железнодорожный транспорт – Красноярская железная дорога - филиал ОАО «РЖД» (грузовые и пассажирские перевозки).

Жилая застройка должна быть отделена от железной дороги согласно СНиП 2.07.01-89*   санитарно-защитной зоной 100 м.

В соответствии с СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона от железных дорог устанавливается с учетом величины вредного воздействия на атмосферный воздух и уровня шума. Для электрифицированной железной дороги определяющим видом вредного воздействия является шум от проходящих составов.

Допустимые эквивалентные уровни звука  (СН 2.2.4\2.1.8.562-96) составляют:

  - для территорий жилой застройки:

с 7 до 23 ч     LAэкв.доп = 55 дБА;

с 23 до 7 ч        LAэкв.доп = 45 дБА;

  - для расчетной точки, расположенной в 2 м от наружной стены здания, обращенной к магистрали:

с 7 до 23 ч     LAэкв.доп = 55+10+0 = 65 дБА;

с 23 до 7 ч        LAэкв.доп = 45+10+0 = 55 дБА;

Допустимые максимальные уровни звука  (СН 2.2.4\2.1.8.562-96) составляют:

  - для территорий жилой застройки:

с 7 до 23 ч     LAэкв.доп = 70 дБА;

с 23 до 7 ч        LAэкв.доп = 60 дБА;

  - для расчетной точки, расположенной в 2 м от наружной стены здания, обращенной к магистрали:

с 7 до 23 ч     LAэкв.доп = 70+10+0 = 80 дБА;

с 23 до 7 ч        LAэкв.доп = 60+10+0 = 70 дБА.

Таблица 2.4. Интенсивность движения транспорта и уровни шума от железной дороги.

| Время, период | Пассажирские поезда (в парах) | Электропоезда (в парах) | Грузовые поезда (в парах) | Эквивалентный уровень шума на расстоянии 100 м, дБА | Максимальный уровень шума на расстоянии 100 м, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 7 ч. 00 мин. до 23ч. 00мин. | - | 2 | - | 37,05 | 81,62 |
| с 23 ч. 00 мин. до 7 ч. 00 мин. | - | 3 | 1 | 44,84 |  |

Уровень шума от железной дороги на прилегающей территории рассчитан исходя из интенсивности движения подвижного состава с учетом средней скорости движения по направлениям по методике СП 23-104-2004 «Оценка шума при строительстве и эксплуатации объектов метрополитена»:

Расчет уровней шума от железной дороги

Расчет эквивалентного уровня звука, создаваемого грузовыми поездами, необходимо производить согласно следующей формуле:

LA экв =25.6 + 10 ∙lg (n) + 16.6∙lg (ν) – 10∙lg (r) + 10∙lg (l)

где  - число пар поездов в час, пар/ч;

- скорость движения поезда, км/ч;

- расстояние между приемной точкой и осью пути, ближайшего к расчетной точке, м;

- длина поезда, м.

Уровень звука на расстоянии 25 м составит:

Ночь:	LA экв =25,6+10 lg (0,1)+16,6 lg (25)–10 lg (25)+10 lg (800) = 53,86 дБА

Уровень звука на расстоянии 100 м составит:

Ночь:	LA экв =25,6+10 lg(0,1)+16.6 lg(25)– 10 lg (100) + 10 lg (800) = 41,84 дБА

Расчет эквивалентного уровня звука, создаваемого пригородными электропоездами, необходимо производить согласно следующей формуле:

LA экв =11,1 + 10 ∙lg (n) + 24,9lg (ν) – 10∙lg (r) + 10∙lg (l)

Уровень звука на расстоянии 25 м составит:

День:	LA экв =11,1+10 lg (0,13)+24,9 lg(25)–10 lg (25)+10 lg (100) = 43,07 дБА

Ночь:	LA экв =11,1+10 lg (0,38)+24,9 lg(25)–10 lg (25)+10 lg (100) = 47,73 дБА

Уровень звука на расстоянии 100 м составит:

День:	LA экв =11,1+10 lg (0, 13)+24,9 lg(25)–10 lg (100)+10 lg (100) = 37,05 дБА

Ночь:	LA экв =11,1+10 lg (0,38)+24,9 lg(25)–10 lg (100)+10 lg (100) = 41,71 дБА

Расчетные эквивалентные уровни звука на расстоянии 25 м  составят:

с 7 до 23 ч.

Электропоезда                 LAэкв = 43,07 дБА

Уровень шума от железной дороги составит 43,07 дБА. Нормативный уровень шума составляет 55 дБА.

с 23 до 7 ч.

Грузовые поезда		LAэкв =  53,86 дБА

Электропоезда  		LAэкв =  47,73 дБА

При сложении эквивалентных уровней уровень шума от железной дороги составит 54,86 дБА. Нормативный уровень шума составляет 45 дБА.

Расчетные эквивалентные уровни звука на расстоянии 100 м  составят:

с 7 до 23 ч.

Электропоезда                 LAэкв = 37,05 дБА

Уровень шума от железной дороги составит 37,05 дБА. Нормативный уровень шума составляет 55 дБА.

с 23 до 7 ч.

Грузовые поезда		LAэкв =  41,84 дБА

Электропоезда                 LAэкв = 41,71 дБА

При сложении эквивалентных уровней, уровень шума от железной дороги составит 44,84 дБА. Нормативный уровень шума составляет 45 дБА.

Расчет максимального уровня звука, создаваемого грузовыми поездами, необходимо производить согласно следующей формуле:

.

Максимальный уровень звука на расстоянии 25 м составит:

LA мах=40,5+26,6∙lg (25)+ 10∙ lg [arctg(400/2∙25) /25]= 65,28 дБА

Уровень звука на расстоянии 100 м составит:

LA мах=40,5+26,6∙lg (25)+ 10∙ lg [arctg(400/2∙100) /100]= 58,13 дБА

Расчет максимального уровня звука, создаваемого пригородными электропоездами, необходимо производить согласно следующей формуле:

.

Максимальный уровень звука на расстоянии 25 м составит:

LA мах=36,8+34,9∙lg (25)+ 10∙ lg [arctg(100/2∙25) /25]= 72,07 дБА

Уровень звука на расстоянии 100 м составит:

LA мах =36,8+34,9∙lg (25)+ 10∙ lg [arctg(100/2∙100) /100]= 62,3 дБА

Максимальный уровень шума от железной дороги на расстоянии 25 м от пути составит 70,62 дБА, на расстоянии 100 м от пути – 81,62 дБА.

Таким образом, максимальный и эквивалентный уровень шума для ночного времени  на расстоянии 100 м (граница санитарно-защитной зоны) от железнодорожного пути превышает норму в жилой застройке.

Для достижения допустимых уровней шума проектом предлагается установка вдоль железнодорожного полотна шумозащитного экрана производства ОАО «Завод акустических конструкций» (высота 3 м, шаг секции 2 м, индекс изоляции воздушного шума до 30 дБА).

В результате установки шумозащитного экрана уровень шума на границе санитарно-защитной зоны, равной 100 метров, от железной дороги составит: с 7 до 23ч LA экв =  7,05, с 23 до 7 ч LA экв = 14,84,  LA мах = 32,3 дБА, что соответствует допустимым уровням шума.

Проектом предлагается запрещение нового жилищного строительства в полосе до 100 м от железной дороги.  На освобождающейся территории рекомендуется размещать шумозащитное озеленение с применением высоких пород деревьев и кустарников в нижнем ярусе, а так же коммунальные объекты. Для защиты помещений в многоэтажных жилых домах наиболее эффективно применение шумозащитного остекления и устройство акустического экрана вдоль путей.

В силу слабой интенсивности движения железнодорожного транспорта и применения электрической тяги его воздействие является эпизодичным и менее вредным по сравнению с автомобильным движением по федеральной автодороге.

Расчет уровня шума от автодорог выполнен согласно требованиям СНиП 23-03-2003, санитарным нормам СН 2.2.4/2.18.562-96, «Рекомендациям по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (Москва 1995 г.), «Руководству по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровней шума».

Расчетные шумовые характеристики транспортных потоков приняты в соответствии с интенсивностью, скоростью движения, количеством грузового транспорта и времени суток.

Город Дивногорск имеет разветвленную сеть городских автомобильных дорог, общая протяженность составляет 123 км. Через город проходит трасса республиканского значения Красноярск-Кызыл, связывающая Дивногорск с южными районами края,  республиками Хакасия и Тыва с выходом на государственную границу с Монголией, для которой были проведены расчеты.

Расчет уровня шума проводился с использованием программного комплекса программы «Эколог-Шум» версия 1.0.2.47 (от 23.11.2007 г.).

Зона шумового дискомфорта от автодороги федерального значения М-54 с учетом снижения озеленения составляет 200 м. На участках, где не соблюдается это расстояние, нормируемые объекты должны защищаться акустическими экранами. Для создания шумозащитного озеленения на всех улицах достаточно места.

Изменения в транспортной структуре представлены в соответствующем разделе.

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета

версия 1.0.2.47 (от 23.11.2007)

Copyright ©2007 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ"

Серийный номер 01-01-3492, "Красноярскгражданпроект"

Источник данных: Эколог-Шум, версия 1.0.3.125 (от 25.03.2008)

1. Исходные данные

1.1. Источники шума

Типы источников:

1 - Точечный

2 - Линейный

3 – Объемный                                                                        														Таблица 2.5

| N | Источник | Тип | Координаты точки 1 | Координаты точки 2 | Ширина (м) | Вертикальный размер (м) | Высота подъема (м) | Стороны | Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц | La |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X (м) | Y (м) | X (м) | Y (м) |  |  |  |  | Дистанция замера (расчета) R (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 63897.00 | 25061.00 | 63937.00 | 25142.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 2 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 63937.00 | 25142.00 | 64042.00 | 25270.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 3 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 64042.00 | 25270.00 | 64255.00 | 25579.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 4 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 64255.00 | 25579.00 | 64301.00 | 25648.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 5 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 64301.00 | 25648.00 | 64316.00 | 25684.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 6 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 64316.00 | 25684.00 | 64348.00 | 25800.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 7 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 64348.00 | 25800.00 | 64363.00 | 25802.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 8 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 64363.00 | 25802.00 | 64445.00 | 25726.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 9 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 64445.00 | 25726.00 | 64458.00 | 25708.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 10 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 64458.00 | 25708.00 | 64471.00 | 25604.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 11 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 64471.00 | 25604.00 | 64492.00 | 25569.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 12 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 64492.00 | 25569.00 | 64519.00 | 25531.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 13 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 64519.00 | 25531.00 | 64559.00 | 25494.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 14 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 64559.00 | 25494.00 | 64595.00 | 25471.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 15 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 64595.00 | 25471.00 | 64646.00 | 25483.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 16 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 64646.00 | 25483.00 | 64858.00 | 25690.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 17 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 64858.00 | 25690.00 | 65134.00 | 25928.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 18 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 65134.00 | 25928.00 | 65322.00 | 26078.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 19 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 65322.00 | 26078.00 | 65466.00 | 26187.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 20 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 65466.00 | 26187.00 | 65585.00 | 26250.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 21 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 65585.00 | 26250.00 | 66158.00 | 26519.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 22 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 66158.00 | 26519.00 | 66201.00 | 26521.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 23 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 66201.00 | 26521.00 | 66248.00 | 26507.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 24 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 66248.00 | 26507.00 | 66304.00 | 26456.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 25 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 66304.00 | 26456.00 | 66363.00 | 26435.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 26 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 66363.00 | 26435.00 | 66424.00 | 26437.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 27 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 66424.00 | 26437.00 | 67011.00 | 26653.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 28 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 67011.00 | 26653.00 | 67410.00 | 26754.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 29 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 67410.00 | 26754.00 | 67537.00 | 26771.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 30 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 67537.00 | 26771.00 | 67652.00 | 26769.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 31 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 67652.00 | 26769.00 | 68064.00 | 26746.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 32 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 68064.00 | 26746.00 | 68408.00 | 26727.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 33 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 68408.00 | 26727.00 | 68521.00 | 26702.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 34 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 68521.00 | 26702.00 | 68739.00 | 26641.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 35 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 68739.00 | 26641.00 | 69014.00 | 26563.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 36 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 69014.00 | 26563.00 | 69347.00 | 26471.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 37 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 69347.00 | 26471.00 | 69526.00 | 26422.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 38 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 69526.00 | 26422.00 | 69734.00 | 26371.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 39 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 69734.00 | 26371.00 | 70188.00 | 26312.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 40 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 70188.00 | 26312.00 | 70352.00 | 26280.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 41 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 70352.00 | 26280.00 | 70481.00 | 26240.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 42 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 70481.00 | 26240.00 | 70701.00 | 26172.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 43 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 70701.00 | 26172.00 | 70871.00 | 26121.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 44 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 70871.00 | 26121.00 | 71006.00 | 26070.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 45 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 71006.00 | 26070.00 | 71155.00 | 26001.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 46 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 71155.00 | 26001.00 | 71434.00 | 25872.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 47 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 71434.00 | 25872.00 | 71768.00 | 25718.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |
| 48 | Автодорога федер. зн-ия М-54 | 2 | 71768.00 | 25718.00 | 72184.00 | 25529.00 | 10.00 |  | 5.00 |  | 7.5 | 81.33 | 87.83 | 83.33 | 80.33 | 77.33 | 77.33 | 74.33 | 68.33 | 55.83 | 81.65 |

2. Условия расчета

2.1. Частоты для расчета

| N | Частота, Гц |
| --- | --- |
| 1 | 31.5 |
| 2 | 63 |
| 3 | 125 |
| 4 | 250 |
| 5 | 500 |
| 6 | 1000 |
| 7 | 2000 |
| 8 | 4000 |
| 9 | 8000 |
| 10 | La |

Таблица 2.6   Шумовая характеристика автодороги федерального значения М-54

| Участок магистрали, улица | Кол-во грузового транспорта, % | Средневзвешенная скорость потока, км/час | Интенсивность движения, эк/час | Расчетный уровень LАэкв, дБА | Требуемая величина снижения уровня шума до 55 дБА | Зона шумового дискомфорта до 55 дБА (без применения шумозащитных мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | V | N | ΔL трп + ΔL V | ΔL в | Расстояние, м |
| М-54 | 20 | 40 | 7444 | 81,65 | 26,65 | 200 |

#### 2.3 Мероприятия по защите от шума

Снижение транспортного шума на жилых территориях достигается следующими мероприятиями:

- функциональным зонированием территории города с формированием отдельных от селитьбы промышленных зон, пропуском грузового транспорта в обход жилых микрорайонов;

- формированием рациональной транспортно-планировочной структуры территории города;

- трассировкой автодорог с транзитным транспортом в обход жилых территорий;

- формированием общей системы зеленых насаждений, способствующей шумозащите, созданию тихих зон для отдыха населения.

- установка акустического экрана вдоль железнодорожного полотна и проезжей части М-54 в  п.Усть-Мана, Овсянка, Слизнево для защиты от шума

Обеспечение акустического комфорта в помещениях возможно при использовании шумозащитного остекления, применением шумозащитных экранов и озеленения.

#### 2.4 Мероприятия по защите от электромагнитных излучений

Основными потребителями электроэнергии являются электроприемники жилых и общественных зданий, электрические нагрузки электрокотельных, водопроводных и  канализационных насосных станций.

Основными источниками электроснабжения города Дивногорска являются  ПС 220 / 110/10кВ N100 с трансформаторами 2х125МВА, ПС110/35/10кВ N103 «Береговая» с трансформаторами 2х40МВА, ПС110 /35 /6кВ N101 «Гидростроитель» с трансформаторами по 2х40,5МВА.

Согласно «Правил устройства электроустановок » (седьмое издание, дата введения 2003-10-01) ВЛ 110 кВ и выше следует размещать за пределами селитебной территории (п. 2.5.210). Прохождение воздушных линий по населенной местности следует выполнять в соответствии с требованиями строительных норм и правил. СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений».

Прохождение воздушных линий по территориям стадионов, учебных и детских учреждений не допускается. Прохождение воздушных линий над зданиями и сооружениями, как правило, не допускается.

Допускается прохождение воздушных линий над производственными зданиями и сооружениями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости в соответствии со строительными нормами и правилами по пожарной безопасности зданий и сооружений с кровлей из негорючих материалов.

Расстояния по горизонтали от крайних проводов воздушных линий при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений должны быть не менее: 2 м - для ВЛ до 20 кВ, 4 м - для ВЛ 35-110 кВ, 5 м - для ВЛ 150 кВ и 6 м - для ВЛ 220 кВ (п. 2.5.216 ПУЭ).

Расстояния по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемых воздушных линий при неотклоненном их положении до границ земельных участков жилых и общественных зданий, до детских игровых площадок, площадок отдыха и занятий физкультурой, хозяйственных площадок или до ближайших выступающих частей жилых и общественных зданий при отсутствии земельных участков со стороны прохождения ВЛ, а также до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков должно быть не менее расстояний для охранных зон ВЛ соответствующих напряжений.

Согласно «Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» (от 26.03.1984 г. N 255) охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии для линий напряжением до:

- 20 кВ	– 10 метров

- 35 кВ	– 15 метров

- 110 кВ	– 20 метров

Расстояния от отклоненных проводов воздушных линий, расположенных вдоль улиц, в парках и садах, до деревьев, а также до тросов подвески дорожных знаков должны быть не менее 4 м для ВЛ напряжением 35-110 кВ, 5 м – для ВЛ 150-220 кВ (табл.2.5.21 ПУЭ).

Для дальнейшего проектирования необходимо принять решение о защите территории от ЭМИ.

Существующие электроподстанции    являются источниками  ЭМИ и шума. Известно, что зона шумового загрязнения от электроподстанций превышает по размерам зону превышения ПДУ напряженности электро-магнитного поля.

В «Пособии по проектированию городских и поселковых электрических сетей» к ВСН 97-83 рекомендуется принимать расстояния от открытых подстанций с мощностью трансформаторов 40 МВА до:

- жилых зданий, поликлиник, спальных помещений детских учреждений –  300 м,

- школ и учебных заведений, гостиниц, клубов, библиотек –  250 м,

- площадок отдыха в микрорайонах –  150 м,

- предприятий торговли, общественного питания, коммунально-бытового обслуживания –  50 м.

Таким образом, в пределах ориентировочных санитарно-защитных зон оказываются существующие и проектируемые жилые дома.

Для дальнейшего развития МО г. Дивногорск необходимо выполнить реконструкцию электроподстанций с увеличением их мощности, что тем самым приведет и к увеличению их санитарно-защитной зоны. Следовательно, необходимо при осуществлении реконструкции подстанций, размещенных вблизи жилой застройки, выполнить их закрытого типа.

Основными видами средств коллективной защиты от воздействия электрического поля токов промышленной частоты являются экранирующие устройства. Экранирование может быть общим и раздельным. При общем экранировании высокочастотную установку закрывают металлическим кожухом - колпаком. Управление установкой осуществляется через окна в стенках кожуха. В целях безопасности кожух контактируют с заземлением установки. Второй вид общего экранирования - изоляция высокочастотной установки в отдельное помещение с дистанционным управлением.

Конструктивно экранирующие устройства могут быть выполнены в виде козырьков, навесов или перегородок из металлических канатов, прутьев, сеток. Экраны изготовляют из листового металла толщиной не менее 0,5 мм.

В случае необходимости снижения шума установленных трансформаторов могут быть использованы меры снижения шума, заключающиеся в установке звуковых экранов на самом трансформаторе или на некотором расстоянии от него. Экраны могут быть установлены со всех сторон трансформатора и возможно ближе к трансформатору, перпендикулярно к защищаемому направлению. Края экрана должны выступать за трансформатор одинаково в стороны и вверх. С помощью такого экрана уровень шума может быть уменьшен на 10 дБА.

Большее снижение может быть получено при полном укрытии трансформатора звукопоглощающими панелями. При этом должны быть решены вопросы выноса за пределы укрытия системы охлаждения. Такой тип звукоизоляции может снизить уровень звука на 20 дБА. Еще большего снижения можно достичь с помощью укрытия, установленного на отдельном фундаменте и имеющего толстые кирпичные стены.

Меры по снижению вредного воздействия от подстанции ОАО «ДЗНВА» и сокращению санитарно-защитной зоны должны решаться отдельным проектом с привлечением соответствующих специалистов и за счет организации – владельца объекта воздействия.

Наиболее эффективным способом устранения негативного воздействия является в перспективе строительство закрытых подстанций взамен существующих. При этом санитарно-защитная зона сокращается до 30 м.

#### 2.5 Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод

Речная сеть рассматриваемой территории представлена реками – Енисей с образованным на нем водохранилищем, Бирюса, Мана, Малая Слизнева, Большая Слизнева; также ручьи - Фокина, Золотой, Нижний Манский, Верхний Манский.

Гидрологический режим р. Енисей в районе г. Дивногорска полностью регулируется работой ГЭС, в связи с чем выделить годовые сезоны (половодье, зимняя и летняя межень) невозможно.

Водоохранная зона р. Енисей, р. Мана, р. Бирюса по «Водному кодексу Российской Федерации» составляет 200 м; р. Мал. Слизнева, Бол. Слизнева – 100 м, водоохранные зоны ручьев Фокина, Золотой, Нижний Манский, Верхний Манский составляют 50 м. В водоохранных зонах устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с перечисленными выше ограничениями, запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Необходимо закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками.

Дивногорск размещается на площадках поймы и пяти надпойменных террас правобережного склона долины р. Енисей.

Основной водоносный горизонт на рассматриваемой территории залегает в трещиноватых коренных скальных породах на значительной глубине, грунтовые воды в рыхлых отложениях на площадках I-IV террас отсутствует; сезонная верховодка встречается только в суглинисто-щебенистых толщах на V террасе; рыхлые отложения в тальвегах логов и долинах ручьев обводнены поверхностными водами, стекающими по этим логам.

На территории г. Дивногорска выделяются 3 типа подземных вод:

- Трещинные воды, залегающие в коренных породах и образующие единый («Основной») водоносный горизонт на всей территории города.

- Грунтовые воды, встречающиеся в рыхлых четвертичных отложениях поймы и реже – на участках тыловых швов террас, а также в бортах и тальвегах логов и долин ручьев; воды залегают вблизи кровли коренных пород и гидравлически связаны с трещинными водами, составляя вместе с последними единый водоносный горизонт.

- Сезонные «подвешенные» горизонты грунтовых вод (верховодка), часто встречающиеся в верхней части разреза щебнисто-суглинистых отложений V террасы, изредка в песчаных и супесчаных отложениях других террас.

В г. Дивногорске для хозяйственно-питьевого водоснабжения используется вода из Красноярского водохранилища. Красноярское водохранилище представляет собой речной участок Енисея, перегороженный плотиной Красноярской ГЭС и заполненный водой до отметки 243 м балтийской системы.

Водозабор расположен в теле плотины Красноярской ГЭС на отметке 222 м.б.с.

Площадь водосбора Красноярского водохранилища составляет 289 тыс.км², из них на водохранилище приходится 2 тыс.км². Сезонные колебания уровня воды в водохранилище составляют 18 м. Скорость течения воды в водохранилище 5 см/с. Средние сроки ледостава 24 декабря, средние сроки вскрытия 11 мая, средний расход воды через ГЭС 2510 м³/с, расход воды наименьший 800 м³/с.

Площадь зеркала воды водохранилища – 32,10 км³. Максимальная глубина 105 м, средняя глубина 37 м, характер дна и берегов – суглинистый.

Геологическое строение водохранилища связано с породами палеозойской, мезозойской, кайнозойской возрастных групп. По составу водовмещающие породы разнообразны. Это монолитные или трещиноватые сланцы, известняки, мраморы, песчаники, а также рыхлые образования – пески, галечники, супеси, суглинки.

Основные поступления воды в водохранилище Красноярской ГЭС определяются поверхностным притоком, на осадки приходится менее 1%. В среднем за год с поверхностным притоком поступает 88,8 км³ воды. Ветровой режим Красноярского водохранилища определяется циркуляцией атмосферы и физико-географическими условиями. Преобладающими в течение года являются южные, западные и северо-западные ветры. Господствующее направление ветров и течение вдоль водохранилища.

Состояние и охрана поверхностных вод

На берегах Красноярского водохранилища расположено 40 населенных пунктов, при его заполнении затоплено 134 поселка вместе с лесом. Загрязняют водоем бытовые и промышленные стоки с заводов г. Абакана и Минусинска, а также судоходство, лесосплав, купание, водный спорт.

Расстояние от места спуска стоков до водозабора 390 км. Водохранилище является естественным отстойником, за время пребывания в котором вода в значительной степени освобождается от взвешенных веществ.

Водные ресурсы Красноярского водохранилища используются для выработки электроэнергии, судоходства, лесосплава, разведения рыб. Навигационный период продолжается около 6 месяцев.

В связи с большим объемом воды в водохранилище теплообмен в нем происходит медленно и колебание температуры воды по периодам года составляет от 7ºС до 10ºС.

Одновременно в результате пребывания воды в водохранилище в течение длительного времени в нем интенсивно происходят процессы естественного самоокисления органических примесей и, соответственно, активно протекают процессы роста фито и зоопланктона.

Поверхностный приток воды в Красноярское водохранилище и сброс  из него представлен в таблице 2.7 .

Таблица 2.7 Поверхностный приток воды в Красноярское водохранилище и сброс  из него

| Месяц | Средний год | Многоводный год | Маловодный год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | приток | сброс | приток | сброс | приток | сброс |
| 1 | 2,14 | 6,53 | 1,63 | 6,27 | 1,65 | 6,69 |
| 2 | 1,80 | 6,52 | 1,29 | 5,89 | 1,33 | 5,97 |
| 3 | 1,88 | 6,86 | 1,32 | 5,60 | 1,45 | 5,48 |
| 4 | 4,21 | 6,72 | 3,67 | 7,66 | 5,26 | 5,13 |
| 5 | 15,7 | 7,65 | 21,6 | 9,70 | 14,8 | 6,62 |
| 6 | 21,0 | 7,30 | 28,3 | 10,0 | 16,8 | 6,42 |
| 7 | 12,7 | 8,07 | 14,6 | 9,56 | 7,15 | 6,73 |
| 8 | 10,6 | 8,79 | 14,5 | 14,0 | 5,58 | 6,57 |
| 9 | 7,64 | 7,42 | 9,88 | 9,08 | 5,61 | 6,13 |
| 10 | 5,67 | 6,37 | 7,88 | 8,50 | 5,67 | 5,83 |
| 11 | 3,08 | 5,37 | 2,75 | 5,48 | 2,33 | 4,55 |
| 12 | 2,42 | 6,44 | 2,04 | 7,10 | 1,74 | 5,94 |
| Год | 88,8 | 84,0 | 109,0 | 98,8 | 69,4 | 72,1 |

Таблица 2.8. Качество воды Красноярского водохранилища

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Качество воды водохранилища |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число БГКП (коли-индекс) | ед/1000 мл не более | 10-70 |
| 2 | Мышьяк | мг/л | 0,005 |
| 3 | Никель | мг/л | 0,01 |
| 4 | Нитраты (суммарно) | мг/л NO3 | 0,086 |
| 5 | Нитриты (суммарно) | мг/л NO2 | 0,005 |
| 6 | Фтор | мг/л | 0,06 |
| 7 | Водородный показатель | рН | 7,8-8,2 |
| 8 | Железо | мг/л | 0,01 |
| 9 | Жесткость общая | мг.экв/л | 1,2 |
| 10 | Запах | баллы | 0 |
| 11 | Марганец | мг/л | 0,004 |
| 12 | Медь | мг/л | 0,025 |
| 13 | Мутность | мг/л | 0,5-1,5 |
| 14 | Нефтепродукты | мг/л | 0,03-0,07 |
| 15 | ПАВ | мг/л | 0,01 |
| 16 | Привкус | баллы | 0 |
| 17 | Сульфаты | мг/л | 9-10 |
| 18 | Сухой остаток | мг/л | 90-113 |
| 19 | Фенол | мкг/л | 1 |
| 20 | Хлориды | мг/л | 2-9 |
| 21 | Цветность | градусы | 11-20 |
| 22 | Окисляемость перманганатная | мг/л 02 | 5,6-8,0 |

Наименование и место расположения водного объекта или его участка, где осуществляется водопользование:

- Поверхностный водозабор из Красноярского водохранилища расположен в теле плотины Красноярской ГЭС на отметке 222,0 в секции № 64.

- Выпуск № 1 – в р. Енисей, створ выпуска расположен с восточной стороны г. Дивногорска, на расстоянии 2485 км от устья реки.

- Выпуск № 2 – в р. Енисей, створ выпуска расположен с западной стороны пос. Молодежный, на расстоянии 2485 км от устья реки.

Сведения о сооружениях для забора поверхностных вод.

Поверхностный водозабор стационарного заглубленного типа с монолитным оголовком проектной мощностью 36 тыс. м³/сут. расположен в теле плотины Красноярской ГЭС на отметке 222,0 в секции № 64, введен в эксплуатацию в 1972 г.

Схема забора воды:

Водоводы водозабора Ø 1020 мм, защищенные сороудерживающими решетками, соединены с двумя гравитационными водоводами Ø 630 мм через запорные задвижки в камере переключения водозабора. От водозабора по двум самотечным водоводам (до камеры переключения «Лиственка» Ø 630 мм, после камеры переключения «Лиственка» - Ø 426 мм) вода подается на насосную станцию II подъема. Насосная станция II-го подъема подает воду до насосно-фильтровальной станции двумя водоводами Ø 400 и 350 мм, где осуществляется водоподготовка. Вода питьевого качества из резервуаров чистой воды насосной станцией III подъема по напорным водоводам подается в городскую сеть.

Экологическая ситуация на территории муниципального образования г. Дивногорск остается удовлетворительной.

Енисейская вода одна  из лучших в России по своим биохимическим параметрам. Солевой состав  воды очень благоприятный: у нее очень высокий минеральный остаток и очень хорошо скоординированы все необходимые соли. Вода к потребителям Дивногорска попадает от водозабора, расположенного в плотине КГЭС. Воду забирают из слоев, близких к поверхности Красноярского водохранилища, уровень водохранилища меняется, и отметка водозабора колеблется от 20-30 метров ниже поверхности. Море в данном случае работает как отстойник, и мутность воды на отметке водозабора меньше, чем в поверхностном слое.

Нормы предельно допустимых сбросов в Дивногорске одни из самых жестких. Енисейская вода на участке от Дивногорска до Красноярска считается достаточно чистой. Если по СанПиНу содержание железа в питьевой воде должно быть не более 0,3 мг на литр, то в Дивногорске воду сбрасывают в Енисей с содержанием 0,17 мг.

Ниже по течению сбросов сточных вод г.Дивногорска и с.Овсянка располагаются островные водозаборы из подрусловых вод г.Красноярска. Поэтому важнострогое соблюдение норм ПДС. Удовлетворительное состояние качественного состава воды в р.Енисей сохраняется благодаря большим раходам, полноводности реки, и скорости течения, способствующих разбавлению поступающих загрязнений.

Оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению до 2006 года занималось  МУП «ВКХ». С 14 февраля 2006 года на МУП «ВКХ» начато конкурсное управление. Услуги по водоснабжению и водоотведению стало оказывать ООО «Дивногорский водоканал».

ООО  «Дивногорский водоканал» осуществляет свою деятельность по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения, используя имущественный комплекс, переданный в аренду от МУП «ВКХ», ОАО «ДЖКК» и администрации г.Дивногорска.

Основная цель предприятия ООО «Дивногорский водоканал» - комплексное обеспечение населения города, юридических и физических лиц, коммунальными услугами, связанными с эксплуатацией водопроводно-канализационных сетей и сооружений.

В настоящее время перед ООО «Дивногорский водоканал» остается ряд проблем: изношенность сетей и оборудования водопровода и канализации, устаревшая технология очистки сточных вод OCК г. Дивногорска и с. Овсянка, отсутствие технологии переработки осадков сточных вод ОСК г. Дивногорска и с. Овсянка, аварийное состояние ОСК с.Овсянка, не соответствующее нормам качество питьевой воды поселков в связи с не соблюдением зон санитарной охраны подземных источников.

Мероприятия по охране поверхностных вод

Для решения, которых необходимо выполнить;

- На НФС: замена загрузки фильтров; замена насосного оборудования; автоматизация хлораторной.

- Замена водопроводных сетей диаметром от 200 мм и более.

- Установка водомеров на вводах в дома жилого фонда,

- Устройство централизованного водоснабжения и водоотведения поселков Устъ-Мана, Овсянка, Слизнево, Манский.

- Реконструкция канализационных насосных станций.

- Реконструкция очистных сооружений канализации г.Дивногорска и с. Овсянка для обеспечения качества очистки сточных вод до норм ПДС.

- Комплексное решение проблемы использования осадков сточных вод (утилизация, захоронение и т.д.).

Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод сводятся к следующему:

- Максимальная степень очистки сбрасываемых сточных вод. Локальная очистка токсичных производственных сточных вод.

- Использование активного ила от очистных сооружений для удобрений.

- Повышение эффективности очистки сточных вод действующих предприятий, используя доочистку сточных вод, новых приемов улавливания и обеззараживания стоков.

- Ликвидация существующих неорганизованных выпусков сточных вод.

- В целях снижения нагрузки на  водный бассейн и улучшения показателей сточных ведется реконструкции очистных сооружений канализации.

6.	Одновременно с пуском в эксплуатацию новых производственных мощностей следует вводить в строй очистные сооружения, обеспечивающие эффективную очистку стоков, использование оборотного водоснабжения.

7.	Реконструкция системы ливневой канализации. Водовыпуски ливневой канализации разрушены, сброс атмосферных и паводковых вод  осуществляется непосредственно на склоны оврагов, что приводит к образованию промоин и оплывов.

8. 	Проектирование и строительство очистных сооружений ливневой канализации.

#### 2.6 Мероприятия по охране почв

Почва, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. Загрязнение и последующая деструкция почвы обусловлены либо локальным влиянием источника на почву, либо атмосферным переносом токсикантов в аэрозольной фазе. В почве кумулируются химические загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная микрофлора и яйца гельминтов, что создает опасность для здоровья людей.

По данным ежегодных Государственных докладов «О состоянии и охране окружающей среды Красноярского края» при анализе результатов санитарно-химических исследований проб почвы селитебных территорий населенных мест Красноярского края, отмечается загрязнение преимущественно солями тяжелых металлов, прежде всего свинцом, цинком, медью, никелем, на долю которых приходится 61,0% от общего числа проб, не отвечающих гигиеническим нормативам. Загрязнение почвы жилых территорий пестицидами, кадмием и ртутью в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы, за последние 4 года не наблюдалось.

На территории Красноярского края повсюду регистрируется загрязнение почв селитебных территорий, прилегающих к автомагистралям, соединениями свинца. Причиной загрязнения является автотранспорт, часть которого продолжает работать на этилированном бензине.

Жители неблагоустроенной усадебной застройки выбрасывают бытовой мусор на окраинах, обращенных к дорогам, к реке. Отсутствие рациональной системы организации сбора, утилизации и уничтожения твердых и жидких бытовых отходов, особенно в частном жилом секторе, отсутствие централизованной системы канализации в ряде жилых районов, наличие несанкционированных свалок отходов является причинами биологического загрязнения почв селитебных территорий.

Особенностью МО г.Дивногорск является большое количество земель, занятых садово-дачными участками. Как правило садовые общества не обеспечены организованным сбором твердых бытовых отходов, их территории и придорожная полоса захламляются  мусором.

Мероприятия:

- противоэрозионные мероприятия, препятствующие размыванию склонов поверхностным стоком.

- недопущение загрязнения почв на землях сельскохозяйственного использования избыточными количествами минеральных удобрений, пестицидами.

- ликвидация несанкционированных свалок.

- организация вывоза твердых отходов в усадебной застройке населенных пунктов и в садоводческих обществах.

- своевременную рекультивацию земель, нарушенных при строительстве зданий и сооружений;

- снятие почвенного слоя при строительстве зданий и сооружений и использование его для рекультивации нарушенных земель.

#### 2.7 Мероприятия по охране недр

Наибольшее воздействие на состояние геологической среды и недр оказывает строительство и эксплуатация предприятий добывающих отраслей промышленности.

Известны месторождения доломита, камни строительные. Проявления представлены: камни облицовочные.

Доломит:

- Овсянковское месторождение расположено в 40 км юго-западнее пгт. Березовка. Поселки Овсянка, Молодежный и Комсомольский располагаются вдоль северной границы. В 2 км севернее месторождения проходит автомобильная и железная дороги Красноярск-Дивногорск. По заключению Уральского политехнического института доломиты месторождения являются высококачественным сырьем для получения из них каустического доломита, будут равноценным его заменителем при производстве смолодоломитовых конверторных огнеупоров. Запасы по категориям А+В+С1 составляют 8822 тыс.т., сняты с государственного баланса в связи с тем, что месторождение расположено в «зеленой зоне» г. Красноярска. Прирост запасов возможен за счет разведки более глубоких горизонтов и расширения площади участка в северном и восточном направлениях. Практически запасы доломитов не ограничены. Отработка месторождения возможна карьером производительностью 2000 тыс. т в год – 1400 тыс. т для металлургической промышленности и 600 тыс. т для сельского хозяйства. Срок службы карьера может быть более 25 лет.

Камни строительные:

- Усть-Манское месторождение расположено в 2 км к юго-востоку от устья р. Манна, в 40 км юго-западнее пгт. Березовка. Ближайший населенный пункт – пос. Усть-Мана, располагается в 1,5 км к северо-западу от месторождения. По заключению лаборатории строительных материалов известняки участка  пригодны в качестве заполнителя для обычных бетонов марки «200» и ниже. Запасы строительного камня по категории С1 составили 32,5 млн. м³, по категории С2 – 69,2 млн. м³ (не утверждались). Месторождение является весьма перспективным для увеличения сырьевой базы за счет расширения на восток и юго-восток от участка и на глубину.

Камни облицовочные:

- Кулюкское I расположено на северо-восточном берегу Красноярского моря в 1-5 км к югу-западу от пристани г. Дивногорск, ниже устья р. Теплой. Приурочено к северной части Кулюкского интрузивного массива ольховского комплекса кембрийского возраста. Полезная толща представлена средне- и мелкозернистыми плагиогранитами и граносиенитами, прорванными редкими дайками диабазов. Интрузивное тело неопределенной формы, протяженностью 600 м, шириной 600 м и мощностью 30 м вытянуто в северо-восточном направлении. Породы легко поддаются механической обработке, хорошо шлифуются и полируются и могут использоваться в качестве облицовочного камня. Прогнозные ресурсы по категории Р2 составляют 2,2 млн. м³.

Проектные решения по охране недр должны предусматривать рекультивацию нарушенных земляными и горными работами земель и приведение их в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

Важно не допускать застройку участков залегания полезных ископаемых.

#### 2.8 Мероприятия по сбору и утилизации отходов

Охрана земель при реализации решений генерального плана достигается путем принятия мер, направленных на рациональное использование городских земель.  Одним из важнейших вопросов, решаемым настоящим проектом является выделение площадки для полигона ТБО.

ООО «Дивногорское коммунальное хозяйство» образовалось в  2005 году.

В настоящее время  ООО «ДКХ» ведет деятельность по сбору и вывозу ТБО до 01.01.2007 занималось  и захоронением отходов.

Таблица 2.9

| Показатели | Ед.изм. | 2005 г. | 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | вывоз | захоронение | вывоз | захоронение |
| Объем реализации услуг в т.ч. населению | тыс. куб.м. | 15,8 14,5 | 18,7 | 39,2 36,0 | 49,5 |
| Выручка от реализации | тыс. руб. | 4749,6 | 478,7 | 12928,9 | 2312,1 |

Для исполнения работ по сбору  и вывозу ТБО предприятие арендует 6 единиц автотранспорта, из которых  5 единиц  износ составляет 100%. Из-за большой изношенности транспорт часто выходит из строя, срываются графики по сбору и вывозу отходов. Предприятие несет большие расходы на ремонт техники. Коэффициент использования автотранспорта из-за ремонта составляет 0,78. А объем кузовов мусоровозных машин не позволяет вывозить мусор на полигон г.Красноярска в полном объеме. Для предотвращения этой проблемы необходимо приобретение техники для сбора и вывоза отходов.

Для организации сбора и вывоза ТБО от жилищного фонда, не оборудованного мусоропроводами, необходимо устройство контейнерных площадок. Рост жилого фонда частного сектора  требует увеличения установленных контейнеров.

Собранные промышленные и бытовые отходы с 01.01.2007 года вывозятся на полигон г.Красноярска.

В 2006 году Енисейским  межрегиональным  управлением  по технологическому и экологическому надзору при выдаче лимитов на размещение отходов предприятию ООО «Дивногорское коммунальное хозяйство» было указано, что срок действия лимитов на размещение отходов на действующем полигоне в городе Дивногорске устанавливается до 01.01.2007г., на период реализации мероприятий по строительству нового полигона ТБО.

Законом Красноярского края №16-4147 от 06.12.2005г. «О краевом бюджете на 2006 год» в перечне мероприятий, подлежащих финансированию за счет средств краевого бюджета в рамках мероприятий по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности предусматривалось 1200 тыс.руб. на разработку проекта производства работ на межмуниципальном полигоне твердых бытовых отходов в г.Дивногорске.

Отказ в продлении лимитов, по сути, означает закрытие существующего полигона твердых бытовых отходов и все, юридические и физические лица муниципального образования г.Дивногорска должны заключать договоры на захоронение отходов на ближайшем объекте – ПТБО в г. Красноярске.

В 2007 г. получены лимиты на образование и размещение отходов для предприятия ООО «ДКХ», в том числе:

Таблица 2.10

| Вид отходов | Количество (тн/год) | Места образования | Места вывоза | Места временного накопления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы: - отходы предприятия | 7800,276, в том числе 57,176 | Арендуемые предприятием помещения (ул. Б.Полевого, 1, ул. Школьная, 26а, АСХ-западная промзона) | Полигон ООО «Вторичные ресурсы» г. Красноярск | Контейнеры на арендуемых площадях Контейнерные площадки в городе и поселках, мусороприемные камеры в жилых домах |
| - отходы из жилищ несортированные (принятые от абонентов) | 7098,1 | Жилищный фонд города и поселков |  |  |
| - отходы от уборки территории города | 521,0 | Объекты городской инфраструктуры (дороги, тротуары, объекты инженерной защиты города и т.д.) |  |  |
| - отходы сучьев, ветвей, растений с территории города | 124,0 | Городские зеленые насаждения |  |  |

По заключенным договорам в 2007 г. между ООО «ДКХ»  и предприятиями и частными лицами на вывоз твердых бытовых отходов, ТБО вывозятся на полигон ООО «Вторичные ресурсы» в г. Красноярск.

Из вышеизложенного очевидно, что единственным выходом из создавшейся ситуации является оперативное решение вопроса безопасного размещения твердых бытовых отходов на территории муниципального образования г.Дивногорск.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 усовершенствованные свалки для неутилизированных твердых промышленных отходов, усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов должны иметь санитарно-защитную зону не менее 1000 м, сливные станции – 500 м.

Помимо того, что найти территории в непосредственной близости от городов и населенных пунктов все сложнее, расширение количества свалок должно быть признано неудовлетворительным способом борьбы с ТБО. Происходит накопление отходов и увеличение площадей занимаемых свалками и полигонами, которые находятся в освоенных природных зонах. Кроме того, свалки и полигоны загрязняют окружающую среду и потенциально опасны как источники заражения водных объектов и территорий.

Для усовершенствования системы сбора и утилизации ТБО для города Дивногорска генеральным планом предлагается строительство мусоросортировочной станции (МСС).

Мусоросортировочная станция предназначена для сортировки и брикетирования отходов потребления. Отходы потребления поставляются на МСС с предприятий и учреждений всех районов города (в первую очередь – от социальной сферы города). Сбор отходов потребления для переработки осуществляется в контейнеры и полиэтиленовые пакеты.

Ввод в эксплуатацию МСС позволяет:

- улучшить экологические условия проживания жителей г. Дивногорска;

- сократить объемы отходов потребления, предназначенных для захоронения на полигоне ТБО;

- сократить расходы по сбору и транспортировке отходов потребления;

- снизить себестоимость захоронения отходов потребления;

- повысить контролируемость потоков отходов потребления в городе;

- получить доход от эксплуатации МСС и от реализации вторичного сырья;

- создать дополнительные рабочие места для жителей города.

Схема размещения технологического оборудования мусоросортировочной станции

Принцип работы:

1. Доставка отходов потребления на МСС автотранспортом.

2. Разгрузка не сортированных отходов потребления на разгрузочную площадку, расположенную у приемного пластинчатого конвейера.

3. На разгрузочной площадке:

- отбор в контейнеры крупногабаритных отходов из дерева, бумаги и металла.

- подача остальных отходов на приемный пластинчатый конвейер, а затем поступление на инерционный грохот.

4. На инерционном грохоте:

- разуплотнение слежавшихся отходов и подача их на сортировочный ленточный конвейер.

- отделение мелких фракций, с последующим их брикетированием на вертикальных прессах и вывозом на полигон ТБО.

5. Сортировка отобранных отходов из полимеров по видам полимеров, брикетировка на вертикальных прессах и дальнейшая переработка на специализированных предприятиях. Сортировка выбранной макулатуры на классы и сорта. Сортировка товарной стеклопосуды с последующим укладыванием в ящики и сдачей на приемные пункты. Разбор текстиля по сортам, брикетировка на вертикальных прессах для дальнейшей переработки.

6. Оставшиеся после сортировки нетоварные отходы поступают в передвижные бункеры-накопители, а затем к вертикальным прессам для брикетирования и дальнейшего захоронения на полигоне ТБО в г. Красноярске.

Схема управления обращением с отходами потребления:

Стандартная схема  управления обращением с отходами потребления включает в себя:

- Заключение договоров на техническое обслуживание (ТО) контейнерных площадок;

- Заключение договоров на вывоз и размещение отходов потребления (ОП);

- Контроль выполнения договоров на ТО контейнерных площадок ;

- Контроль выполнения договоров на вывоз и размещение ОП;

- Договор на передачу ОП;

- Контроль раздельного сбора ОП;

- Контроль над контейнерными площадками;

- Вывоз и размещение ОП на гор. свалке;

- Вывоз ОП на МСС;

- Техническое обслуживание контейнерных площадок;

- Выгрузка ОП из контейнеров и взвешивание;

- Выгрузка ОП на свалке;

- Сбор ОП в контейнеры;

- Сбор ОП в контейнеры;

- Передача отсортированных отходов на МСС;

- Раздельный сбор ОП.

Расчетная численность населения на I очередь 37,0 тыс. чел., на расчетный срок – 39,4 тыс. чел.

Общее количество твердых бытовых отходов с учетом общественных зданий (при норме 300 кг на 1 человека) составит:

- на I очередь		300 кг × 37,0 тыс.чел. = 11,1 тыс. тонн в год,

- на расчетный срок	300 кг × 39,4 тыс.чел. = 11,8 тыс. тонн в год.

Таблица 2.11 Количество твердых бытовых отходов по населенным пунктам муниципального образования г. Дивногорск

| № п/п | Населенные пункты | На I очередь населения, чел. | На расчетный срок населения, чел. | Кол-во быт. отходов на I очередь, тыс. тонн в год | Кол-во быт. отходов на расчетный срок, тыс.тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Г. Дивногорск | 31000 | 33000 | 9,3 | 9,9 |
| 2 | п. Бахта | 15 | 15 | 0,0045 | 0,0045 |
| 3 | п. В-Бирюса | 111 | 111 | 0,03 | 0,03 |
| 4 | п. Манский | 1558 | 1768 | 0,47 | 0,53 |
| 5 | с. Овсянка в том числе: п. Молодежный | 2397 1300 | 2647 1300 | 0,72 | 0,79 |
| 6 | п. Слизнево | 576 | 576 | 0,17 | 0,17 |
| 7 | п. Усть-Мана | 1342 | 1342 | 0,4 | 0,4 |
| 8 | п. Хмельники | 24 | 24 | 0,0072 | 0,0072 |
|  | Итого | 37023 | 39483 | 11,1 | 11,8 |

На территории населенных пунктов необходимо определить места  для  организации контейнерных площадок для сбора ТБО от населения.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м;

Администрация МО г. Дивногорска обязана организовать сбор ТБО от населения и организаций и заключить договор по вывозу ТБО с соответствующей коммунальной службой  на мусоросортировочную станцию в г. Дивногорск.

Мероприятия:

- строительство мусоросортировочной станции  для усовершенствования системы сбора и утилизации ТБО для г. Дивногорска

- разработка программы раздельного сбора отходов от населения и организаций.

- организация сбора и вывоза твердых отходов для усадебной застройки населенных пунктов, в садоводческих обществах, в рекреационных зонах, путем заключения договоров со специализированными организациями, занимающейся вывозом отходов

- вывоз отходов на ПТБО в г.Красноярск

- ликвидация несанкционированной свалки в  п. Манский

- при раздельном сборе отходы, которые не могут быть использованы как вторичные ресурсы, вывозятся на ПТБО в Красноярск

- содействие с органами местного самоуправления и с надзорными органами для усиления контроля размещения ТБО

## 2.9  Растительность и животный мир

В Восточном Саяне до высоты 1000 м лесной пояс представлен пихтово-кедровой тайгой с подлеском из рябины, бузины, таволги, смородины, малины и высокотравья на оподзоленных и дерново-подзолистых почвах, хорошо гумусированных. На высоте 1000-1200 м черневые леса сменяются кедрово-лиственничной сфагново-моховой тайгой с неглубоким залеганием вечной мерзлоты под торфянистыми и перегнойными оглеенными почвами. Склоны южной экспозиции этого же пояса обычно заняты парковыми лиственничниками. На высоте 1300—1400 м господство переходит к кедровым лесам. К субальпийскому поясу кедровый лес изреживается, а в его подлеске характерны карликовая береза и рододендрон.

Характерны кустарники из ольхи, можжевельника, ивы, спиреи, рододендрона, пахучей смородины; распространены луга из вейника, пырея, волоснеца, астрагала и копеечника; в мезофильном разнотравье – борец, чемерица зеленая, зонтичные и др. Альпийские луга, не имеющие сплошного распространения, располагаются по ложбинам, в более защищенных местах. В составе трав много зубровки, тонконога, мятлика, овсяницы, осоковых и двудольных, встречаются герани, фиалка и примула.

По речным долинам в зависимости от их увлажнения и прогреваемости распространены то заболоченная тайга, то сухие березовые леса, а в крайней восточной части – сухие сосновые боры на подзолистых песчаных почвах. Многие реки Саян текут в глубоких затененных ущельях с узкими поймами.

В лесном поясе Саян обитают белка, горностай, соболь, колонок, росомаха, бурый медведь, марал, кабарга, лось, по рекам – выдра и бобр. Из мелких млекопитающих обычны бурозубки (землеройки) обыкновенная, малая, арктическая, полевки рыжая, красная, красно-серая, мышовка, белка, бурундук, летяга, пищуха. Птицы представлены таежными видами – рябчик, глухарь, кедровка, сойка, кукша, множество мелких видов отряда воробьиных – оляпка, сверчок таежный, певчий, большая синица, пухляк (буроголовая гаичка), обыкновенный поползень, зяблик, вьюрок и многие другие.

Река Енисей и Красноярское водохранилище относятся к водоемам первой категории рыбохозяйственного пользования. На рассматриваемом участке реки обитают минога, стерлядь, таймень, ленок, сиг речной, тугун, хариус, щука, язь, лещ, карась, елец, плотва, окунь, налим, ерш, гольян, голец (вьюн), пескарь, щиповка, бычки-подкаменщики, встречаются осетр, нельма, а также объекты пастбищной аквакультуры – байкальский омуль, пелядь. Проходят миграционные пути перечисленных видов рыб на места нереста, нагула и зимовки. У берегов происходит нагул молоди, обитающей в реке.

#### 2.9 Мероприятия по озеленению и благоустройству

Цель озеленения – улучшение микроклимата, санитарно-гигиенического состояния, декоративно-художественного облика, что позволяет создать наиболее благоприятные условия для проживания.

Все зеленые насаждения делятся на насаждения общего пользования, ограниченного пользования и насаждения специального назначения.

Насаждения общего пользования – это парки, лесопарки, сады, скверы и бульвары.

Насаждения ограниченного пользования – это территории общеобразовательных школ, дошкольных учреждений и зеленые насаждения общественных учреждений.

Насаждения специального назначения – это зеленые насаждения санитарно защитных зон от промышленно - складских территорий, железной дороги и зеленые насаждения вдоль автомагистралей.

Комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению предусматривает: уход за зелеными насаждениями, посадку саженцев, благоустройство парков, памятников, мест захоронения

Результат: улучшение эстетического состояния,  видового разнообразия зеленых насаждений, экологической обстановки.

На территории района общая площадь земли лесного фонда составляет 38013,0 га (76 % территории Дивногорского МО занято землями лесного фонда, леса расположены так же на землях других категорий (населенных пунктов, особо охраняемых территорий и объектов)). Все леса Дивногорского МО относятся по целевому назначению к защитным лесам.

Категории защитных лесов:

леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

леса, расположенные в водоохранных зонах;

Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

а) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

б) лесопарковые зоны;

ценные леса:

а) леса, имеющие научное или историческое значение;

б) нерестоохранные полосы лесов

в) берегозащитные, почвозащитыне участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов;

г) заповедные лесные участки

Границы лесничеств и участковых лесничеств не совпадают с административными границами муниципального образования и районов. В МО г. Дивногорска входят полностью Дивногорское участковое лесничество КГБУ «Красноярское лесничество» и частично Овсянское, Усть-Манское, Хмельниковское, Бахтинское участковые лесничества КГБУ «Красноярское лесничество». Также в КГБУ «Мининское лесничество» входят полностью Дивногорское участковое лесничество и частично Бирюсинское, Шумихинское участковые лесничества.

Таблица 2.12 Структура Красноярского лесничества

| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Административный район (муниципальное образование) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Овсянское | земли муниципального образования г. Дивногорск |
| 2 | Усть-Манское | земли муниципального образования г. Дивногорск |
| 3 | Дивногорское | земли муниципального образования г. Дивногорск |
| 4 | Хмельниковское | земли муниципального образования г. Дивногорск |
| 5 | Бахтинское | земли муниципального образования г. Дивногорск |

Таблица 2.13 Структура Мининского лесничества

| № п\п | Наименование участковых лесничеств | Административный район (муниципальное образование) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бирюсинское | земли муниципального образования г. Дивногорск |
| 2 | Шумихинское | земли муниципального образования г. Дивногорск |
| 3 | Дивногорское | земли муниципального образования г. Дивногорск |

Таблица 2.14  Распределение лесов Красноярского лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам

| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Лесорастительная зона | Лесной район | Перечень лесных кварталов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усть-Манское | Лесостепная зона | Среднесибирский подтаёжно-лесостепной | 1-97. |
| 2 | Овсянское | Лесостепная зона | Среднесибирский подтаёжно-лесостепной | 1-179. |
| 3 | Дивногорское | Лесостепная зона | Среднесибирский подтаёжно-лесостепной | 33-80. |
| 4 | Хмельниковское | Лесостепная зона | Среднесибирский подтаёжно-лесостепной | 1-179. |
| 5 | Бахтинское | Лесостепная зона | Среднесибирский подтаёжно-лесостепной | 1-119. |

Таблица 2.15 Распределение лесов Мининского  лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам

| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Лесорастительная зона | Лесной район | Перечень лесных кварталов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бирюсинское | Южно-Сибирская горная | Алтае-Саянский горнотаежный | 1-89 |
|  |  | Лесостепная | Среднесибирский подтаежно-лесостепной |  |
| 2 | Шумихинское | Лесостепная | Среднесибирский подтаежно-лесостепной | 1-158 |
| 3 | Дивногорское |  |  | 1-32 |

Таблица 2.16 Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов Красноярского лесничества

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Номера кварталов или их частей | Основания деления лесов по целевому назначению |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего лесов: | Овсянское | 1-179 | ЛК РФ; ВК РФ |
| леса, расположенные в водоохранных зонах |  | Части кварталов: 1-15; 17-25; 27; 29-36; 38; 40-46; 48-77; 79-129; 132-136; 140-147; 149-153; 155-159; 161; 163-165; 167-173; 175; 178-179 |  |
| защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности края |  | Части кварталов: 1; 3; 5; 7; 9-10; 26. | ЛК РФ; ВК РФ |
| зеленые зоны, лесопарки |  | Части кварталов: 2; 4; 6; 8; 11-72; 75-82; 84-91; 95-96; 99; 101-105; 107; 110; 119-123; 125; 127-141; 143-179. |  |
| Ценные леса, всего: в том числе |  |  | ЛК РФ; ВК РФ |
| орехово – промысловые зоны; |  | Части кварталов: 100; 1194 131-133; 141; 146-151; 154-155; 158-167; 173; 175; 178. | ЛК РФ;; ВК РФ |
| нерестоохранные полосы лесов |  | Части кварталов: 1; 3; 5; 7; 9-10; 54; 63-64; 73-74; 83; 92-94; 97-98; 100; 106; 108; 109; 111-118; 124; 126; 142. | ЛК РФ; ВК РФ |
| Всего лесов: | Усть-Манское | 1-97 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Защитные леса, всего: в том числе |  |  |  |
| леса, расположенные в водоохранных зонах |  | Части кварталов: 2-4; 7-8; 10-11; 13-15; 19-22; 24-46; 48-51; 53-97. |  |
| защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности края |  | Части кварталов: 7-8; 14-15; 22. | ЛК РФ; ВК РФ |
| зеленые зоны, лесопарки |  | Части кварталов: 1-5; 8-12; 15-20; 23-27; 29-33; 36-38; 44-49; 52-57; 61-67; 70-77; 80-87; 90-97. |  |
| Ценные леса, всего: в том числе |  |  | ЛК РФ; ВК РФ |
| нерестоохранные полосы лесов |  | Части кварталов: 6-7; 13-14; 21-22; 28; 34-35; 39-43; 50-51; 58-60; 68-69; 78-79; 88-89. | ЛК РФ; ВК РФ |
| Всего лесов: | Бахтинское | 1-119. | ЛК РФ; ВК РФ |
| леса, расположенные в водоохранных зонах |  | Части кварталов: 1-119. |  |
| зеленые зоны, лесопарки |  | Части кварталов: 5-18,31,34-64,69-81,83, 86-88,90-93,96-99, 102-107,110-11,116-119 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Ценные леса, всего: в том числе |  |  | ЛК РФ; ВК РФ |
| нерестоохранные полосы лесов |  | Части кварталов: 1-4,19-30,32-33,65-68, 82,84,85,89,94,95,100,101,108,109,114,115 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Всего лесов: | Хмельниковское | 1-191 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Защитные леса, всего: в том числе |  |  |  |
| леса, расположенные в водоохранных зонах |  | Части кварталов: 1-191. |  |
| зеленые зоны, лесопарки |  | Части кварталов: 1-6,8-14,18,20,23-31,33-38-44,46,49-53,58-62,68-72,75-78,83-86,103,104,106-116,119,127,129,131-138,141-145,150-154,157-161,166-174 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Ценные леса, всего: в том числе |  |  | ЛК РФ; ВК РФ |
| леса, имеющие научное или историческое значение |  | Части кварталов:34-36,47,54-56,63-66,73,79-82,87,90-99,117,118,120-126,139,140,155,156 | ЛК РФ; ВК РФ |
| нерестоохранные полосы лесов |  | Части кварталов: 7,15-17,19,21, 22,32, 37,45,48,57,67,74,88, 89,100-102,105,128, 130,146,147-149,162-165,175-179 | ЛК РФ; ВК РФ |
| Всего лесов: | Дивногорское | 33-80 | ЛК РФ; ВК РФ |
| леса, расположенные в водоохранных зонах |  | Части кварталов: 33-69; 72-80. |  |
| зеленые зоны, лесопарки |  | Части кварталов: 33-80 | ЛК РФ; ВК РФ |

Таблица 2.17 Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов Мининского лесничества

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Номера кварталов или их частей | Основания деления лесов по целевому назначению |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего лесов: | Бирюсинское | 1-89 |  |
|  | Шумихинское | 1-158 |  |
|  | Дивногорское | 1-32 |  |
| Защитные леса, всего: | Зеледеевское | 1ч-3ч, 8ч-11ч, 12, 74, 76, 77, 97ч, 98, 99ч-105ч, 106, 107ч-113ч, 114-123, 124ч-126ч, 127, 128 | ЛК РФ; ВК РФ |
|  | Бирюсинское | 1ч-89ч |  |
|  | Шумихинское | 1-158 |  |
|  | Дивногорское | 1-32 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| Леса, расположенные в водоохранных зонах | Бирюсинское | 1ч-89ч | ЛК РФ; ВК РФ |
|  | Шумихинское | 9ч, 10ч, 12ч-16ч, 19ч-26ч, 30ч-32ч, 34ч, 36ч-41ч, 43ч, 44ч, 47ч-57ч, 61ч-68ч, 71ч-84ч, 86ч-92ч, 94ч-98ч, 100ч, 102ч-108ч, 110ч-115ч, 117ч-135ч, 137ч-158ч |  |
|  | Дивногорское | 1ч, 2ч, 4ч, 7ч, 8ч, 10ч-19ч, 21ч-25ч, 27ч-32ч |  |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего |  |  | ЛК РФ; ВК РФ |
| в том числе |  |  |  |
| защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | Бирюсинское | 1ч, 4ч, 5ч, 7ч-13ч, 20ч, 34ч, 46ч, 47ч, 56ч, 57ч, 64ч, 65ч, 72ч, 73ч, 79ч | ЛК РФ; ВК РФ |
|  | Шумихинское | 61ч-64ч, 80ч-82ч, 97ч-100ч, 114ч-116ч, 121ч-121ч, 129ч-131ч, 134ч, 156ч-158ч |  |
| зеленые зоны, лесопарки | Шумихинское | 1-8, 9ч, 10ч, 11, 12ч-16ч, 17, 18, 19ч-26ч, 27-29, 30ч-32ч, 33, 34ч, 35, 36ч-41ч, 42, 43ч, 44ч, 45, 46, 47ч-57ч, 58-60, 61ч-68ч, 69, 70, 71ч-84ч, 85, 86ч-91ч, 93, 94ч- 100ч, 101, 102ч-108ч, 109, 110ч-116ч, 117ч-133ч, 135ч, 136, 137ч-152ч, 154ч-158ч | ЛК РФ; ВК РФ |
|  | Дивногорское | 1ч, 2ч, 3, 4ч, 5, 6, 7ч, 8ч, 9, 10ч-13ч, 18ч, 19ч, 20, 21ч, 24ч, 25ч, 26, 28ч-32ч |  |
| Ценные леса, всего: |  |  | ЛК РФ; ВК РФ |
| в том числе |  |  |  |
| запретные полосы лесов по берегам водных объектов | Бирюсинское | 61ч, 62ч, 68ч-70ч, 75ч, 79ч-81ч, 84ч, 85ч, 88ч, 89ч |  |
| нерестоохранные полосы лесов | Бирюсинское | 23ч-32ч, 38ч, 40ч, 41ч, 87ч |  |
|  | Шумихинское | 92ч, 134ч, 153ч |  |
|  | Дивногорское | 14ч-17ч, 22ч, 23ч |  |
| Эксплуатационные леса | Бирюсинское | 1ч-22ч, 33ч-37ч, 39ч, 42ч-89ч | ЛК РФ; ВК РФ |

Таблица 2.18. Ограничение по видам целевого назначения

| № п/п | Целевое назначение лесов | Ограничения использования лесов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Леса, расположенные в водоохранных зонах | Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений; запрещается использование токсических химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; проводятся мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов без применения авиации; не допускается проведение реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки; запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; не допускается создание лесных плантаций Прибрежные защитные полосы: не допускается ведение сельского хозяйства в части выпаса сельскохозяйственных животных и организации для них летних лагерей, ванн, а также выращивания сельскохозяйственных культур при распашке земель; не допускается выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений при распашке земель; движение трелевочных тракторов не допускается, рубки проводятся преимущественно в зимний период по промерзшему грунту, порубочные остатки выносятся за пределы прибрежных защитных полос; лесовосстановление осуществляется методами, исключающими распашку земель |
| 2 | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: |  |
| 2.1 | защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; | Не допускается проведение рубок спелых и перестойных лесных насаждений для заготовки древесины. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры. Не допускается создание лесных плантаций |
| 2 | Ценные леса: | Не допускается проведение рубок спелых и перестойных лесных насаждений для заготовки древесины. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры. Не допускается создание лесных плантаций. |
| 2.1 | леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, степных, лесотундровых зонах, степях, горах; |  |
| 2.2 | орехово-промысловые зоны; |  |
| 2.3 | запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; |  |
| 2.4 | нерестоохранные полосы лесов |  |
| 3 | Эксплуатационные леса | Не допускается использование лесов не предусмотренных статьей 25 ЛК РФ. |

Примечания:

В соответствии с частью 2 статьи 105 ЛК РФ в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, выборочные рубки проводятся только в целях вырубки погибших 
и поврежденных лесных насаждений;

Использование ценных лесов в целях строительства линий электропередач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов допускается в случае отсутствия других вариантов возможного размещения указанных объектов.

Таблица 2.19.  Ограничения по видам особо защитных участков лесов

| № п/п | Виды особо защитных участков лесов | Ограничения использования лесов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Участки лесов вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ | Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры. Не допускается создание лесных плантаций Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном районе. Не допускается проведение рубок спелых и перестойных лесных насаждений для заготовки древесины. |
| 2 | Участки леса на крутых горных склонах |  |
| 3 | Леса на каменистых россыпях |  |
| 4 | Кедровые леса |  |
| 5 | Участки леса вокруг санаториев, детских лагерей, домов отдыха, пансионатов, туристических баз и других лечебных и оздоровительных учреждений. |  |
| 6 | Участки леса, имеющие специальное хозяйственное значение: постоянный лесосеменной участок |  |
| 7 | Участки спелого и перестойного леса с запасом 70 м3 на 1 га и менее |  |
| 8 | Неэксплуатационный 2-ой ярус |  |
| 9 | Кустарники |  |
| 10 | Объекты ЕГСК |  |

Примечания: выполнение работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых, строительству линей электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов, других линейных объектов, строительству водохранилищ и других искусственных водных объектов, гидротехнических сооружений и специализированных портов допускается 
в случае отсутствия  других вариантов возможного размещения указанных объектов.

Запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением 
и полезными функциями.

Таблица 2.20. Ограничения по видам использования лесов

| Виды использования лесов | Ограничения |
| --- | --- |
| Заготовка древесины | При заготовке древесины: не допускается использование русел и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог; не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами лесосек, захламление лесов промышленными и иными отходами; требуется сохранять и приводить в надлежащее состояние нарушенные дороги, мосты и просеки, а также осушительную сеть, дорожные, гидромелиоративные и другие сооружения, водотоки, ручьи, реки; требуется производить снос возведенных построек, сооружений, установок и приспособлений, рекультивацию занятых ими земель в течение 6 месяцев после окончания вывоза древесины с лесосеки; запрещается оставление деревьев, предназначенных для рубки, - недорубов (за исключением оставления на лесосеках компактных участков лесных насаждений, не начатых рубкой, площадью не менее 10 процентов от площади лесосеки), а также завалов и срубленных зависших деревьев, уничтожение подроста и молодняка, подлежащего сохранению; запрещается уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков, клейм и номеров на деревьях и пнях; запрещается рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих сохранению в соответствии с настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации, в том числе источников обсеменения и плюсовых деревьев, за исключением погибших. |
| Заготовка живицы | Не назначаются в подсочку: насаждения в очагах вредных организмов до их ликвидации; насаждения, поврежденные и ослабленные вследствие воздействия лесных пожаров, вредных организмов и других негативных факторов; постоянные лесосеменные участки, лесосеменные плантации, генетические резерваты, плюсовые деревья, семенные куртины и полосы; лесные насаждения в лесах, где не допускается проведение сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в целях заготовки древесины. Запрещается: перегрузка стволов каррами, воздействие химических стимуляторов выхода живицы. |
| Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | Запрещается: использование для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Красноярского края, признаваемые наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах, а также включенные в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается»; рубка деревьев для заготовки бересты; сбор подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов. |
| Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | Запрещается: осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Красноярского края, или которые признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», а также включенные в Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2007 № 162; рубка плодоносящих ветвей и деревьев для заготовки плодов; при заготовке орехов рубка деревьев и кустарников, а также применение способов, приводящих к повреждению деревьев и кустарников; вырывать грибы с грибницей, переворачивать при сборе грибов мох и лесную подстилку, а также уничтожать старые грибы; вырывать растения с корнями, повреждать листья (вайи) и корневища папоротника. |
| Ведение охотничьего хозяйства | Запрещается: в зеленых зонах; на особо защитных участках; в лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях. |
| Ведение сельского хозяйства | Запрещается: пчеловодство в зеленых зонах; ведение сельского хозяйства в зеленых зонах и лесопарках. Не допускается выпас сельскохозяйственных животных на участках: занятых лесными культурами, естественными молодняками ценных древесных пород, насаждений с развитым жизнеспособным подростом до достижения ими высоты, исключающей возможность повреждения вершин скотом; селекционно-лесосеменных, сосновых, елово-пихтовых, ивовых орехоплодных плантаций; с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовозобновлению и лесовосстановлению хвойными породами; с легкоразмываемыми и развеиваемыми почвами. |
| Осуществление научно-исследовательской, образовательной деятельности | Запрещается: захламление предоставленного лесного участка и территории за его пределами строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; повреждение лесных насаждений, напочвенного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным маршрутам вне дорог за пределами предоставленного лесного участка. |
| Осуществление рекреационной деятельности | Не допускается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного участка; захламление площади предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка бытовым мусором, иными видами отходов; проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам. |
| Создание лесных плантаций и их эксплуатация | Запрещается: использование защитных лесов и особо защитных участков лесов. |
| Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | Запрещается: использование для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений защитных лесов и особо защитных участков лесов; применять способы и технологии, исключающие негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов; использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, красную книгу Красноярского края, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений. |
| Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых | Не допускается: валка деревьев и расчистка от древесной растительности с помощью бульдозеров; захламление древесными остатками приграничных полос и опушек; хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний период без специальных мер защиты; повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев; захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором; загрязнение лесов химическими и радиоактивными веществами; проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам; затопление и длительное подтопление лесных насаждений. Запрещается в зеленых зонах. |
| Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | Не допускается: валка деревьев и расчистка от древесной растительности бульдозерами; захламление приграничных полос и опушек; повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев; захламление лесов отходами, строительным и бытовым мусором; загрязнение химическими и радиоактивными веществами; проезд транспорта по произвольным маршрутам; затопление и длительное подтопление насаждений. |
| Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и др. линейных объектов | Запрещается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова, почвы за пределами предоставленного участка; захламление прилегающих территорий; загрязнение площади химическими и радиоактивными веществами; проезд транспорта за пределами предоставленного участка |
| Переработка древесины и иных лесных ресурсов | Запрещается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова, почвы за пределами предоставленного участка; захламление прилегающих территорий; загрязнение площади химическими и радиоактивными веществами; проезд транспорта за пределами предоставленного участка. Не допускается: размещение объектов в защитных лесах и на особо защитных участках; проведение работ и строительство, вызывающее нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, заболачивание и затопление лесного участка. |
| Осуществление религиозной деятельности | Запрещается: захламление участка бытовыми отходами; проезд транспорта по произвольным маршрутам; повреждение лесных насаждений. |
| Иные виды |  |

#### 2.10 Формирование системы особо охраняемых природных территорий

Согласно Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Красноярском крае на период до 2015 года, утвержденной постановлением совета администрации Красноярского края от 02.11.2006 г. № 341-п (далее Схема 2015), на территории МО г. Дивногорск расположены следующие ООПТ краевого значения:

- Действующий государственный комплексный заказник краевого значения «Красноярский» (Березовский, Балахтинский, Емельяновский, Манский муниципальные районы и МО г. Дивногорск). Заказник расположен на шести территориально разобщенных кластерах, общей площадью 348314 га. Цель организации, задачи создания, границы, режим охраны и природопользования, а так же основные охраняемые объекты определены в постановлении правительства Красноярского края от 20.04.2010 г. № 196-п «Об образовании особо охраняемой природной территории – государственного комплексного заказника краевого значения «Красноярский».

Таблица 2.21. Перечень кварталов лесного фонда, входящих в заказник.

| Лесничество | Участковое лесничество | Перечень кварталов | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Кластер I |
| Емельяновское | Емельяновское сельское | Наименование сельскохозяйственных организаций | № квартала | 112719 |
|  |  | Майское | 33, 35-42 |  |
|  |  | Солонцы | 26 |  |
|  |  | Элита | 4-12 |  |
|  |  | Соболевское | 1,2 |  |
|  |  | Устюгское | 4, 5ч, 10-12ч, 13, 14 |  |
|  |  | Емельяновскоее | 1-11 |  |
|  |  | Логовик | 1ч, 2ч, 3 |  |
|  |  | Частоостровское | 1-5 |  |
|  |  | Шуваевское | 2ч, 3-5 |  |
|  | Никольское |  | 140 ч, 143 ч, 144-150, 156-184 | 19120 |
|  | Кемчугское |  | 55-64, 75-78, 94-97, 102-104, 122-139, 143-146, 157-161, 175-182 |  |
|  | Устюгское |  | 149, 183, 184, 187-189, 196, 197, 200-203, 207-278 |  |
| Мининское | Мининское | 7-16 | 9584 |
|  | Крутокачинское | 4-8, 11, 12, 16-19, 28, 30, 31 |  |
|  | Еловское | 1-58 |  |
| Итого по кластеру: | 141423 |
| Кластер II |
| Мининское | Крутокачинское | 61-63, 65-127 | 7411 |
|  | Мининское | 23-34, 36-41, 44-50, 52-60, 68-76, 84-87, 90-128 | 10956 |
|  | Дивногорское | 1-30 | 3608 |
|  | Шумихинское | 1-100, 102-114, 118-128, 132, 133, 135-141, 145-153 | 14422 |
|  | Караульное | 3-34, 36-38 | 2958 |
| Итого по лесничеству: | 39355 |
| Красноярское | Хмельниковское | 1-15, 23-30, 37-43, 48-52, 57-61, 68-71, 75-77, 83-85, 88, 89 | 5076 |
| Итого по лесничеству: | 5076 |
| Итого по кластеру: | 44431 |
| Кластер III |
| Красноярское | Хмельниковское | 140-145, 150-161, 166-176 | 7735 |
|  | Дивногорское | 67-70, 72-75, 77-80 | 2188 |
|  | Бахтинское | 5-21, 26, 31, 33-119 | 27142 |
|  | Усть-Манское | 5, 9-12, 16-19, 23-26, 29-97 | 14304 |
|  | Овсянское | 17-18, 22-25, 28-179 | 29192 |
| Итого по лесничеству: | 80561 |
| Даурское | Черемушкинское | 1-9, 11, 13, 16 | 11927 |
| Итого по лесничеству: | 11927 |
| Маганское | Беретское | 1-4, 9-20, 32-50, 67-84, 96-113, 124-140, 144-156, 167-170 | 19803 |
|  | Урманское | 1-10, 16-20, 28-38 | 5245 |
| Итого по лесничеству: | 27418 |
| Итого по кластеру: | 117536 |
| Кластер IV |
| Маганское | Маганское | 10-12, 15-21, 45-51, 53-151, 153-160 | 14444 |
|  | Беретское | 5-8, 21-31, 55-66, 90-95 | 5969 |
| Итого по лесничеству: | 20413 |
| Итого по кластеру: | 20413 |
| Кластер V |
| Красноярское | Советское | 1-6, 8-34 | 3109 |
| Итого по лесничеству: | 3109 |
| Итого по кластеру: | 3109 |
| Кластер VI |
| Красноярское | Бархатовское | 19-21, 29-31, 37-39, 48-106 | 8112 |
|  | Вознесенское | 1-9, 11-19, 23-33, 38-48, 52-61, 64-71, 75-81, 84-89 | 7513 |
| Итого по лесничеству: | 15625 |
| Манское | Шалинское | 1-19, 27-59, 71-74, 78-80, 85-87, 93, 94, 108, 114 | 5777 |
| Итого по лесничеству: | 5777 |
| Итого по кластеру: | 21402 |
| Всего: | 348314 |

Заказник организован с целью сохранения биологического и ландшафтного разнообразия региона, а также лесов зеленого пояса г.Красноярска в целях оздоровления воздушного бассейна, защиты лесных массивов, почв и водных объектов от неблагоприятных природно-климатических и антропогенных факторов, повышения их санитарно-гигиенических, рекреационных, оздоровительных и средозащитных функций.

На заказник возлагается выполнение следующих задач:

сохранение лесных массивов, земель, водных объектов и геологических структур, имеющих многоцелевое назначение;

сохранение биологического разнообразия ландшафта, включающего элементы нескольких природных зон;

поддержание оптимальных условий для воспроизводства объектов растительного и животного мира, включая виды, занесенные в Красную книгу Красноярского края, а также относящиеся к охотничьим ресурсам;

гармонизация экологии городской среды и жизненно важных потребностей людей;

создание условий для отдыха населения и сохранения рекреационных ресурсов;

организация мониторинга окружающей природной среды;

содействие экологическому просвещению, воспитанию и образованию.

На территории заказника запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение лесами экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций, на состояние, воспроизводство объектов животного мира и выполнение поставленных задач, в том числе:

размещение радиоактивных отходов;

хранение токсичных препаратов, ядохимикатов, химических реагентов, кроме мест, специально оборудованных для этих целей;

использование токсичных химических препаратов, ядохимикатов, химических реагентов, за исключением случаев, когда их применение направлено на ликвидацию стихийных бедствий, борьбу с опасными вредителями леса, на воспроизводство лесов, уход за сельскохозяйственными культурами и обработку мест массового отдыха, а также применение средств для индивидуальной защиты;

засорение территории отходами производства	и	потребления,

размещение и накопление бытовых и промышленных отходов за исключением мест, специально отведенных для этих целей;

проведение сплошных и выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений для заготовки древесины, за исключением заготовки древесины гражданами, имеющими право заготавливать древесину для собственных нужд, в соответствии с порядком и нормативами, установленными законами Красноярского края;

выжигание травы на участках, примыкающих к лесам и защитным насаждениям, без осуществления постоянного наблюдения;

охота и ведение охотничьего хозяйства;

мойка транспортных средств в пределах прибрежной полосы водных объектов;

сплав леса;

уничтожение или порча установленных предупредительных и информационных знаков (аншлагов).

Контроль за соблюдением режима заказника, включая территории заказника, переданные по договору в пользование, осуществляется Правительством Красноярского края и органом исполнительной власти Красноярского края, осуществляющим государственный контроль в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий краевого значения».

Таблица 2.22. Перечень действующих особо охраняемых природных территорий краевого значения

| п/п | Наименование ООПТ, природоохранное назначение | Площадь, тыс. га | Год образования | Район, город |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники природы, площадь в га |
| 1 | «Пещера Майская» | 5,6 | 1977 | МО г. Дивногорск |
| 2 | «Пещера Кубинская» | 15,0 | 1977 | МО г. Дивногорск |
| 3 | «Дендросад в районе Старого скита» | 1,25 | 1981 | МО г. Дивногорск |
| 4 | «Мининские столбы» | 4372,1 | 2002 | Емельяновский, МО г. Дивногорск |

- Пещера «Майская» расположена на территории МО г. Дивногорск в 15 км от п. Шумиха. Граница наземной части памятника природы входит в состав выдела 13 квартала № 97 Хмельниковского участкового лесничества Красноярского лесничества. Площадь наземной части памятника природы 5,6 га.

Запрещены следующие виды хозяйственной деятельности:

подземная часть, запрещено:

- посещение пещеры без соответствующего разрешения охраняющей организации;

- оставлять в пещере мусор и бытовые отходы;

- повреждать, разрушать и выносить из пещеры натечные образования;

- устанавливать или наносить надписи, стрелки для ориентирования, за исключением реперных знаков и специальных указателей, установленных охраняющей организацией;

- использовать для освещения факелы, причинять беспокойство летучим мышам и другим естественным обитателям пещеры;

наземная часть, запрещено:

- передвижение механизированных и других транспортных средств, за исключением действий охраняющей организации, связанных с использованием обязанностей по охране пещер;

- все виды рубок леса (кроме санитарных рубок);

- засорение территории охранной зоны бытовыми отходами.

- Пещера «Кубинская» расположена на территории муниципального образования  г. Дивногорск, в логу на берегу Бирюсинского залива Красноярского водохранилища, в кварталах №№ 90,99 Хмельниковского участкового лесничества Красноярского лесничества, общая площадь 15,0 га.

Указанные памятники природы образованы решением исполкома крайсовета от 08.06.1977 № 351-13 «Об охране пещер» с целью сохранения уникальных в крае пещер. Позднее, постановлением Совета администрации Красноярского края от 10.11.2002 г. № 385-п «О границах и режиме охраны памятников природы краевого значения» внесены изменения и определены режимы особой охраны на территории данных ООПТ.

Запрещены следующие виды хозяйственной деятельности:

подземная часть, запрещено:

- посещение пещеры без соответствующего разрешения охраняющей организации;

- оставлять в пещере мусор и бытовые отходы;

- повреждать, разрушать и выносить из пещеры натечные образования;

- устанавливать или наносить надписи, стрелки для ориентирования, за исключением реперных знаков и специальных указателей, установленных охраняющей организацией;

- использовать для освещения факелы, причинять беспокойство летучим мышам и другим естественным обитателям пещеры;

наземная часть, запрещено:

- передвижение механизированных и других транспортных средств, за исключением действий охраняющей организации, связанных с использованием обязанностей по охране пещер;

- все виды рубок леса (кроме санитарных рубок);

- засорение территории охранной зоны бытовыми отходами.

- Памятник природы «Дендросад в районе Старого скита» находится на въезде в г. Дивногорск со стороны г. Красноярск, в 600 м выше берега р. Енисей, занимает 12521 кв. м. Образован решением исполкома крайсовета от 21.09.1981 г. № 404 «Об утверждении перечня памятников природы Красноярского края». Целью организации данной ООПТ является сохранения дендрария, заложенного более 100 лет назад монахами Красноярского Знаменского общежительского скита.

Режимом особой охраны ООПТ определено – в целях сохранения памятника природы использовать его только в учебно-просветительских целях. Организацией, взявшей на себя обязательства по охране памятника природы является комитет по образованию администрации МО г. Дивногорска.

Кроме, выше перечисленных ООПТ, в границах разрабатываемого Проекта генерального плана МО г. Дивногорска расположены действующий памятник природы краевого значения «Мининские Столбы» и планируемый к организации памятник природы «Манское займище».

«Мининские столбы».

Памятник природы образован в 2002 г. в целях сохранения в естественном состоянии уникального участка природы, гармонично сочетающего сивинитовые скалы с многообразием растительного и животного мира, а так же развитие экологического туризма. Расположен на территории МО г. Дивногорска и Емельяновского района. Площадь-4372,1га.

Границы: северная - от линии ЛЭП по водораздельному хребту с южного склона, с которого берет начало р.Малая Лиственная, далее на восток через отметку 684,2; затем по квартальной просеке до северо-восточного угла 105 квартала Мининского лесничества Мининского лесхоза,затем на юг по квартальной просеке до северо-западного угла 111 квартала и далее до северо-восточного угла 111 квартала Мининского лесничества Мининского лесхоза;

восточная - от северо-восточного угла квартала 111 Мининского лесничества Мининского лесхоза по водоразделу р. Малая Лиственная и р. Минжуль и далее строго на юг до границы с Дивногорским лесхоз-техникумом и далее по восточной стороне кварталов №№ 8,23 Дивногорского лесничества Дивногорского лесхоз-техникума, пересекая ручей 2-й Безымянный и р. Бирюсинская (притоки р.Рассоха), затем на юг до р.Енисей.

южная - по левому берегу р.Енисей до места впадения р.Малая Лиственная.

западная - от места впадения р.Малая Лиственная в северном направлении по западной стороне квартала № 14 Дивногорского лесничества Дивногорского лесхоз-техникума. Затем строго на запад пересекая р. Малая Лиственная до юго-западного угла квартала № 91 Шумихинского лесничества Дивногорского лесхоз-техникума, затем по его западной стороне, далее по южной стороне квартала № 74 до ЛЭП и затем на север по линии ЛЭП. Основные охраняемые объекты: природный комплекс "Мининские столбы".

Режим охраны памятника природы краевого значения "Мининские столбы". На территории памятника природы запрещаются следующие виды хозяйственной деятельности:

- рубка леса главного пользования;

- проведение проходных рубок леса;

- заготовка живицы и древесных соков;

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- размещение радиоактивных отходов;

- складирование бытовых и промышленных отходов (размещение свалок и полигонов);

- засорение территории памятника природы бытовыми и производственными отходами;

- отвод земель под все виды хозяйственной деятельности;

- распашка территории;

- возведение построек постоянного и временного типа;

- разведка и добыча полезных ископаемых, бурение скважин;

- стоянка и передвижение механизированных и других транспортных средств, за исключением действий, связанных с ведением лесного хозяйства и охраной ООПТ;

- прокладывание транспортных путей;

- сброс сточных вод;

- повреждение деревьев, кустарников, плодородного слоя почвы и интрузивных образований;

- охота;

- промысловая заготовка кедрового ореха, ягод и лекарственных трав;

- использование альпинистских скальных крючков;

- установка палаток вне специально отведенных мест;

- разведение костров вне специально отведенных мест.

Охрану ООПТ осуществляет Мининский опытно-механизированный лесхоз (663029, пос. Минино, Емельяновского района).

Таблица 2.23. Перечень планируемых к организации особо охраняемых природных территорий в Красноярском крае

| п/п | Наименование, краткая характеристика памятника природы | Площадь, тыс. га | Район, город |
| --- | --- | --- | --- |
| Ботанические памятники природы |
| 1 | «Манское займище». Сохранение популяции редкого, реликтового вида, известного из единичных естонахождений в Красноярском крае и Сибири – липы Нащокина и сопутствующего ей комплекса | 0,2 | Емельяновский, земли г. Дивногорска |

«Манское займище».

Цель организации: сохранение популяции редкого, реликтового вида, внесенного в Красную книгу Красноярского края, известного из единичных местонахождений в Красноярском крае и Сибири – Липы Нащокина и сопутствующего ей комплекса. Режим особой охраны планируемого памятника природы не установлен.

В соответствии со Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Красноярском крае на период до 2015 года, утвержденной постановлением Совета администрации Красноярского края от 02.11.06 г. № 341-п, планируемый к организации памятник природы краевого значения «Манское займище» расположен на территории Емельяновского муниципального района и землях МО г. Дивногорска на левом берегу реки Енисей между устьями рек Караульная и Минжуль в границах земель лесного фонда Мининского лесничества в кварталах № 21ч, 25ч-31ч Дивногорского участкового лесничества и № 30ч-33ч, 44ч-47ч Караульного участкового лесничества. Границы охранной зоны – полосой 50 м вокруг объекта.

Площадь – 0,2 тыс. га.

Описание: представляет собой террасу высокого уровня и склоновые участки Липового хребта, покрытые сосново-березовыми лесами с редким участием липы Нащокина. В травяном покрове представлены разнотравье – Костяника, Змееголовник Руйша, Чина низкая, Ирис русский, Аконит бородатый, Прострелы, Герани ложносибирская и лесная, Подмаренник северный. В подлеске – Спиреи средняя и дубровколистая, Шиповники, Малина обыкновенная. Куртины лип встречаются единично, часто удалены друг от друга на значительное расстояние.

Допустимые виды использования памятника природы и занимаемой территории: допускаются виды хозяйственного использования, не нарушающие целостности природного комплекса и не разрушающие биотоп вида. Не допускается интенсивная расчистка местообитания, вырубка деревьев, прокладка дополнительных дорог и троп через местообитания, любая деятельность, нарушающая целостность почвенного покрова.

Данный проект  схемы размещения памятника природы «Манское займище» находится на рассмотрении.

#### 2.11 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферы:

- не допускать дальнейшего  размещения в рассматриваемом районе предприятий высокого класса вредности;

- строго выдерживать санитарно-защитные зоны, максимально сохраняя растительность и озеленяя их;

- для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов от автотранспорта следует благоустроить улично-дорожную сеть, организовать обходные дороги для транзитного транспорта;

- одновременно с пуском в эксплуатацию новых производственных мощностей, теплоисточников следует вводить в строй очистные сооружения, обеспечивающие эффективную очистку;

- необходимо внедрять во всех отраслях промышленности более прогрессивные технологии, обеспечивающие безотходное или малоотходное производство;

- сохраняемые основные градообразующие предприятия инженерно-технические сооружения и коммунальные службы на перспективу и примыкающие непосредственно к жилой и иной застройке в обязательном порядке должны сократить санитарно-защитные зоны тем самым уменьшить санитарные разрывы до застройки;

- - на предприятиях, имеющих в своем составе деревообрабатывающее производство провести технологические мероприятия по снижению выбросов  в воздушный бассейн  и уменьшению размеров санитарно-защитной зоны до 100 м.

Мероприятия по охране территории и земельных ресурсов:

- выделение временных зон запрещения жилой застройки до организации санитарно-защитных зон предприятий или принятия мер по уменьшению вредностей, выделяемых в воздушный бассейн от предприятий, расположенных вблизи жилых зон. При невозможности выполнения таких мероприятий необходим вынос промышленных предприятий и складских помещений из селитебной территории  в проектируемые промзоны.

- осуществление застройки городских земель в соответствии с зонированием территории.

- соблюдение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от проектируемых и строящихся объектов, являющихся источниками загрязнения окружающей среды, до жилых территорий, школ, ДОУ, больниц.

- рациональное использование земель, снятие и складирование плодородного слоя почвы при строительстве различных объектов для последующего использования, своевременная рекультивация нарушенных земель.

- сохранение залесенных территорий. Под застройку предусматриваются участки не занятые лесом, многолетними насаждениями.

- максимальное снижение выбросов вредных веществ в атмосферу

- территория существующего кладбища требует расширения на перспективу, уже для этих целей разработан проект, что учитывается в проекте генерального плана

Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод:

- максимальная степень очистки сбрасываемых сточных вод. Локальная очистка токсичных сточных вод.

- использование очищенных сточных вод для полива с/х угодий и хозяйственно-коммунальных, а также использование активного ила от очистных сооружений для удобрений.

- повышение эффективности очистки сточных вод действующих предприятий, используя доочистку сточных вод, новых приемов улавливания и обеззараживания стоков.

- ликвидация существующих неорганизованных выпусков сточных вод.

- в целях снижения нагрузки на  водный бассейн и улучшения показателей сточных ведется реконструкции очистных сооружений канализации.

- одновременно с пуском в эксплуатацию новых производственных мощностей, теплоисточников следует вводить в строй очистные сооружения, обеспечивающие эффективную очистку стоков, использование оборотного водоснабжения.

- реконструкция системы ливневой канализации. Водовыпуски ливневой канализации разрушены, сброс атмосферных и паводковых вод  осуществляется непосредственно на склоны оврагов, что приводит к образованию промоин и оплывов.

- проектирование и строительство очистных сооружений ливневой канализации.

Снижение железнодорожного и транспортного шума на жилых территориях достигается следующими мероприятиями:

- проектом предлагается установка вдоль железнодорожного полотна  и проезжей части М-54 в п. Усть-Мана, Слизнево шумозащитного экрана производства ОАО «Завод акустических конструкций» (высота 3 м, шаг секции 2 м, индекс изоляции воздушного шума до 30 дБА).

- запрещение нового жилого строительства в полосе до 100 м от железной дороги.  На освобождающейся территории рекомендуется размещать шумозащитное озеленение с применением высоких пород деревьев и кустарников в нижнем ярусе, а так же коммунальные объекты. Для защиты помещений в многоэтажных жилых домах наиболее эффективно применение тройного остекления и устройство шумозащитного экрана вдоль путей

- функциональным зонированием территории МО г. Дивногорска с формированием отдельных от селитьбы промышленных зон, пропуском грузового транспорта в обход жилых микрорайонов;

- формированием рациональной транспортно-планировочной структуры территории  МО г. Дивногорска;

- трассировкой автодорог с транзитным транспортом в обход жилых территорий;

- формированием общей системы зеленых насаждений, способствующей шумозащите, созданию тихих зон для отдыха населения.

- обеспечение акустического комфорта в помещениях возможно при использовании шумозащитного остекления, применением шумозащитных экранов и озеленения.

- озеленение санитарных разрывов от автодороги в г.Дивногорске и населенных пунктах:

- Верхняя Бирюса,

- Овсянка,

- Слизнево,

- Усть-Мана

Мероприятия по защите электромагнитных излучений:

- существующую трансформаторную подстанцию 110/35/6кВ N101«Гидростроитель» и вновь вводимую ПСN104 «Чкаловская» следует предусмотреть закрытого типа с учетом вредного воздействия промышленного шума на жилые и общественные здания. Минимальное расстояние от жилых и общественных зданий до закрытых ПС 110кВ - 30м;

- существующие  трансформаторные подстанции 35/6кВ N114 «Подгорная», N111 «Студенческая», N112 «Горбольница», N115 «Спортивная» необходимо   перевести в подстанции закрытого типа по допустимым уровням шума;

- меры по снижению вредного воздействия от подстанции ОАО «ДЗНВА» и сокращению санитарно-защитной зоны должны решаться отдельным проектом с привлечением соответствующих специалистов и за счет организации – владельца объекта воздействия.

- для дальнейшего развития и увеличения МО г.  Дивногорск необходимо выполнить реконструкцию электроподстанций с увеличением их мощности, что тем самым приведет и к увеличению их санитарно-защитной зоны. Следовательно, необходимо установить санитарно-защитные зоны от подстанций  и  реконструировать подстанции в жилой застройке закрытого типа.

Мероприятия по охране почв:

- противоэрозионные мероприятия, препятствующие размыванию склонов поверхностным стоком.

- недопущение загрязнения почв на землях сельскохозяйственного использования избыточными количествами минеральных удобрений, пестицидами.

- своевременную рекультивацию земель, нарушенных при строительстве зданий и сооружений;

- снятие почвенного слоя при строительстве зданий и сооружений и использование его для рекультивации нарушенных земель.

Мероприятия по охране недр:

- проектные решения по охране недр должны предусматривать рекультивацию нарушенных земляными и горными работами земель и приведение их в состояние, пригодное для дальнейшего использования;

- не допускать застройку участков размещения ископаемых.

Мероприятия по сбору и утилизации отходов:

- строительство мусоросортировочной станции  для усовершенствования системы сбора и утилизации ТБО для г. Дивногорска

- разработка программы раздельного сбора отходов от населения и организаций.

- организация сбора и вывоза твердых отходов для усадебной застройки населенных пунктов, в садоводческих обществах, в рекреационных зонах, путем заключения договоров со специализированными организациями, занимающейся вывозом отходов

- вывоз отходов на ПТБО в г.Красноярск

- ликвидация несанкционированной свалки в  п. Манский

- при раздельном сборе отходы, которые не могут быть использованы как вторичные ресурсы, вывозятся на ПТБО в Красноярск

- содействие с органами местного самоуправления и с надзорными органами для усиления контроля размещения ТБО

Мероприятия по озеленению и благоустройству:

- комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению предусматривает: уход за зелеными насаждениями, посадку саженцев, благоустройство парков, памятников, мест захоронения

Мероприятия по охране растительности, животного мира, природных комплексов:

- создания единой системы озелененных пространств в населенных пунктах во взаимосвязи с характером застройки, рельефом, руслами рек и ручьев, лесопарками.

- проведение мероприятий по благоустройству лесов в лесопарковой зоне для предотвращения рекреационной дигрессии естественных насаждений, чувствительных к уплотнению почвы и загрязнению среды.

- организация санитарно-защитных зон вокруг предприятий с озеленением.

- Расширение системы охраняемых природных территорий путем включения в список охраняемых объектов памятника природы – Манское займище

- Организация государственного комплексного заказника «Красноярский»

- Благоустройство рекреационных территорий, создание условий для отдыха населения при минимальном отрицательном воздействии на биоценозы.

- Сохранение биоразнообразия животного и растительного мира.

- Контроль за предприятиями, занимающимися рубкой леса.

- Выполнение мероприятий по охране лесов от пожаров, болезней, вредителей.

- Соблюдение заповедного режима на охраняемых природных территориях.

- Точное выявление местонахождений, организация заказников в местах произрастания редких и исчезающих, подлежащих охране видов растений для исключения активной хозяйственной деятельности и сведения к минимуму рекреационной нагрузки.

- Сохранение естественных местообитаний вида, создание «заповедных кварталов», не подлежащих лесоэксплуатационным работам.

- Действенное запрещение сбора охраняемых цветущих растений.

- Организация широкого контроля за состоянием локальных популяций, запрет сбора плодов и зеленой массы.